## Slide 1: 系统集成与优化 （System Integration and Optimization）
主讲教师：刘振元
联系电话：13995552449，027-87559490
电子邮箱：zyliu@mail.hust.edu.cn QQ：834789494
办公地点：华中科技大学南一楼西308

## Slide 2: 考核方式
平时成绩 30%
  生产计划与调度部分：1次综合作业，18分
    调研企业案例，选择一类产品，产品结构分解，形成BOM，基于案例数据和条件假设，编制生产规划方案、主生产计划、物料需求计划、能力需求计划以及典型场景的生产调度方案（最好用excel表格来做运算、个别情况下用内嵌的solver或其它solver）。
    2026年5月12日提交阶段报告，2026年6月10日提交最终报告。
  集散控制系统部分：12分
期末考试 70%
  闭卷
  中文试题/答题

## Slide 3: 教学目标
帮助学生理解生产计划与控制中涉及到的重要概念和决策及控制问题。
掌握生产计划与控制的主要模式和策略，以及解决重要决策和控制问题（包括生产计划与调度等）的基本原理和方法。
了解学科发展方向和基本的科学研究方法，为今后相关的学习和工作奠定良好的基础。

## Slide 4: 课程内容体系
企业生产与运作系统
生产规划
主生产计划
物料需求计划
能力需求计划
生产调度
系统集成体系框架
集散控制系统
生产计划与控制

## Slide 5
新冠疫情爆发之下，需要什么物资设备？
现实案例引入分析

## Slide 6
现实案例引入分析
一个更复杂的常见产品生产案例
  汽车制造（一段视频）
  要素：

## Slide 7
提出问题
如何组织实现一个生产/服务系统的运行？

## Slide 8: 2. 企业生产与运作系统
2.1 企业/社会组织
2.2 生产运作系统

## Slide 9: 2.1 企业/社会组织
基本定义
工业企业
生产运作系统
企业资源
典型生产运作系统
功能目标
组织结构

## Slide 10
基本定义——回顾
“企业（Enterprise）”一词的两种用法：
企业是从事生产、流通、服务等经济活动，以生产或服务满足社会需要，实行自主经营、独立核算、依法设立的一种盈利性的经济组织。企业主要指独立的盈利性组织，并可进一步分为公司和非公司企业，后者如合伙制企业、个人独资企业等。
另一种用法与社会组织接近，可以用来泛指公司、学校、社会团体乃至政府机构等。主要出现在信息技术应用领域的一些专有名词中，如
  企业应用（enterprise applications）、企业计算（enterprise computing）
  企业集成（enterprise integration）、企业工程（enterprise engineering）
  企业架构（enterprise architecture）、企业建模（enterprise modeling）
2.1 企业/社会组织

## Slide 11
工业企业
工业企业：为社会提供用户所需的工业产品（包括工业劳务），同时要求以较少的投入取得较多的产出，以期取得必要的经济效益和社会效益。
根据投入物的供求联系和劳动对象的性质，工业企业可以分为3类：
  采掘业：从自然资源中得到物料进行生产加工的过程，如采矿、采煤、石油工业，一般要投入大量资金，对物料储运比较关心；
  冶炼业：对采掘业的产品进行加工，改变物料化学特性的生产过程，流程式生产或大批量生产；
  制造业：冶炼业的产品进行再加工，改变物料的物理形式，如机械零件的加工或装配。
2.1 企业/社会组织

## Slide 12
工业企业
工业企业的生产经营活动：工业企业在一系列的生产经营活动中实现自己的基本任务。
  制定经营方针和目标
  技术活动
  供应活动
  生产活动
  销售活动
  财务活动
2.1 企业/社会组织
所有社会组织的核心职能

## Slide 13
生产运作系统-Production and Operations System
2.1 企业/社会组织
转换过程
投入
产出
反馈
土地
劳动
资本
信息
产品
服务
各类供应商
客户/市场
随机干扰
生产系统环境
（政治、经济、社会、技术）
控制
反馈
反馈
反馈

## Slide 14
企业资源
企业资源：企业进行正常生产经营活动必不可少的物质因素。
企业所有环节的正常运行都必须得到企业资源的支持。
涵盖所有的物的实体。
  原材料、在制品、半成品、成品、包装材料、其它辅助材料
  机器设备、工器具、资金、企业员工、供应商、客户
  技术资料、办公文档、软件工具。
企业生产计划和控制的核心是优化和合理配置各类企业资源。
2.1 企业/社会组织

## Slide 15
典型生产运作系统
2.1 企业/社会组织
系统 | 输入 | 主要资源 | 转换 | 期望输出
医院 | 病人 | 医生、护士、药品、设备 | 医疗、护理 | 健康人
汽车工厂 | 钢板、引擎、部件 | 设备、工具和工人 | 装配和制造 | 高质量汽车
大学 | 高中毕业生 | 教师、书、教室、实验室 | 传输知识和技能 | 受过高等教育的人
餐厅 | 饥饿的顾客 | 食物、厨师和服务员、环境 | 精美的食物、舒适的环境 | 满意的顾客
百货商店 | 顾客 | 商品展示、存储、售货员 | 吸引顾客、销售商品 | 顾客满意
修理站 | 损坏的机器 | 修理工、维修设备、工具 | 修理 | 修复的机器

## Slide 16
功能目标
  用户对产品的要求：品种款式、质量、数量、价格、服务、交货期
    一个有效的生产系统的功能目标是：制造的产品不仅能达到满足用户对产品6项要求的基准水平，而且还要适应企业经营战略的要求，使产品具有所需的特色，能在市场中取得竞争优势。
  产品对生产系统的功能要求：
    创新、弹性、继承性：由外部环境提出，使系统适应环境要求。
    质量、成本和按期交货：生产过程的运行规律合理组织生产过程所体现的功能
2.1 企业/社会组织

## Slide 17
组织结构
  生产系统的结构是系统的结构要素及其组合关系
    结构化要素和非结构化要素
  结构化要素：生产系统中的硬件及其组织关系
    生产技术
    生产设施
    生产能力
    生产系统的集成
  结构化要素对形成系统的功能起决定性作用，是形成生产系统框架结构的物质基础。
2.1 企业/社会组织

## Slide 18
组织结构
  非结构化要素：生产系统中支持和控制系统运行的软件性要素，“管理”的要素
    人员组织
    生产计划
    生产库存
    质量管理
  结构化要素的内容及其组合形式决定生产系统的结构形式
  非结构化要素的内容及其组合形式决定生产系统的运行机制。
  具有某种结构形式的生产系统要求一定的运行机制相匹配，系统才能顺利运转。
2.1 企业/社会组织

## Slide 19: 2.2 生产运作系统
生产过程
生产类型
制造的组织模式
生产计划体系

## Slide 20: 生产过程
生产过程：围绕完成产品生产的一系列有组织的生产活动的运行过程。
生产管理：生产过程是生产管理的对象，生产管理就是对生产过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和考核等一系列管理活动的总称。
2.2 生产运作系统

## Slide 21: 生产过程
生产过程的基本组成
  狭义：产品生产过程
  广义：企业生产过程或社会生产过程
  生产环节：加工制造过程、检验过程、运输过程、停歇过程、自然过程。
  工艺角度：基本工艺过程、辅助工艺过程、非工艺过程。
  专业方向：基本生产、辅助生产、生产技术准备、生产服务。
2.2 生产运作系统

## Slide 22: 生产过程
生产过程的运行原则
  连续性：空间上的连续性和时间上的连续性
  平行性：加工对象在生产过程中实现平行交叉作业。
  比例性：生产过程各环节的生产能力要保持适当比例，使其与承担生产任务所需求的能力相匹配。
  均衡性：企业的生产任务从投料到最后完工能够按预定计划均衡地完成。
  适应性：企业产品进行更新换代或品种结构发生变化时，能够由生产一种产品迅速转到生产另一种产品的应变能力
2.2 生产运作系统

## Slide 23: 生产过程
生产过程的运行组织：空间组织和时间组织
  空间组织：在空间上把生产过程的各个环节合理地组织起来，使它们密切配合，协调一致。
    大型企业：工厂-分厂-车间-工段-班组-工作地
    中小型企业：工厂-车间-班组-工作地
    工作地：最基层的生产单位，由工人、加工设备、工位器具与一定的生产面积和某些专用设施组成，每个工作地都具有特定的加工能力，在生产过程中按照专业分工的原则承担一定的加工任务。
    生产过程空间组织的主要问题：以专业化分工的原则把这些工作地组织起来，使产品生产过程能有效地运行。
      生产工艺专业化、产品对象专业化
2.2 生产运作系统

## Slide 24: 生产过程
生产过程的运行组织：空间组织和时间组织
  时间组织：WIP(Work in Process)物流的距离和速度，在制品（零组件和部件）在工序间的移动方式问题。
    顺序移动方式：一批零件在一道工序全部加工完毕后，整批送到下一个工序进行加工。
    平行移动方式：一批零件在一个工序加工完一个零件后，立即将这个零件送到下一道工序进行加工。
    平行顺序移动方式：混合
2.2 生产运作系统

## Slide 25: 生产过程
生产过程的管理机制
  为了使生产过程的各个环节能协调一致地按预定目标顺利地运行，必须建立合适的生产过程管理机制
  生产任务的性质：任务性质影响生产过程的运行组织，对应不同的生产过程管理机制。
  生产人员的组织和管理规则
  生产计划系统
  生产监控系统
  生产考核制度
2.2 生产运作系统

## Slide 26: 生产类型
目的：以分类为基础，针对生产过程的特征及其运行规律设计与之相适应的生产计划与控制系统。
按照产品的使用性能分类
  通用产品、专用产品
按照产品的结构特征分类
  “三化程度”：系列化、通用化、标准化
按照生产工艺特征分类
  工艺过程连续的流程生产型、工艺过程离散的加工装配型
2.2 生产运作系统

## Slide 27: 生产类型
2.2 生产运作系统
特征 | 流程型生产 | 加工装配型生产
产品品种数 | 较少 | 较多
产品差别 | 较多标准产品 | 较多用户要求的产品
营销特点 | 依靠产品的价格与可获性 | 依靠产品的特点
资本/劳力/材料密集 | 资本密集 | 劳力、材料密集
自动化程度 | 较高 | 较低
设备布置的性质 | 流水式 | 工艺“机群”或流水生产
设备布置的柔性 | 较低 | 较高
生产能力 | 可明确规定 | 模糊的
扩充能力的周期 | 较长 | 较短
对设备可靠性要求 | 高 | 较低
维修的性质 | 停产检修 | 多数为局部修理
原材料品种数 | 较少 | 较多
能源消耗 | 较高 | 较低
在制品库存 | 较低 | 较高
副产品 | 较多 | 较少

## Slide 28: 生产类型
按照生产的稳定性和重复性分类
  大批量生产（Mass production）
  成批生产（Batch production）
  单件小批生产（Project）
2.2 生产运作系统
类型 | 大批量生产 | 成批生产 | 单件小批生产
品种 | 少 | 较多 | 很多
产量 | 大 | 中 | 小
设备 | 专用 | 部分通用 | 通用
生产周期 | 短 | 长短不一 | 长
成本 | 低 | 中 | 高
追求目标 | 连续性 | 均衡性 | 柔性

## Slide 29: 生产类型
大批量定制（Mass customization）
1987，美国学者Stan Davis，《完美未来》
2.2 生产运作系统
类型 | 大批量生产 | 大批量定制
焦点 | 通过加强稳定性和控制来提高效率 | 通过柔性和快速反应来实现多样化和定制化
目标 | 进行产品和服务的有效生产、销售与配送，尽可能降低产品价格，使几乎每个人都能支付得起 | 进行产品和服务的有效生产、销售与配送，提高产品的多样性和个性化，使每个人都能找到自己所需要的产品和服务
主要特征 | 稳定的需求 大的同质市场 低成本，一贯质量，标准产品与服务 较长的产品研发周期 较长的产品生命周期 | 多样细分的非同质需求 小块分割的市场 低成本、高质量、个性化产品与服务 较短的产品研发周期 较短的产品生命周期

## Slide 30: 制造的组织模式
制造的组织模式, 体现生产制造的目的
订货生产(Make To Order, MTO)
  保持少量成品库存，根据订单组织生产，核心是生产计划与控制
订货组装(Assemble To Order, ATO)
  根据订单，由现有库存的零部件组装而成
专项生产(Engineering To Order, ETO)
  涵盖设计，交货期较长
备货生产(Make To Stock, MTS)
  在接受订单之前，基于需求预测组织生产。
2.2 生产运作系统

## Slide 31: 制造的组织模式
2.2 生产运作系统

## Slide 32: 生产计划体系
生产管理以生产计划为主线，使各种资源按计划所规定的流程、时间和地点进行合理配置与管理。
编制生产计划：根据市场的需求和企业的技术、设备、人力、物资、动力等资源能力条件，合理地安排计划期内应当生产的品种、产量和出产进度，充分满足用户的需要。
系统的观点：生产计划是一个递阶系统，可以从时限上分为长期计划、中期计划和短期计划3种类型，从组织结构上分为战略层、管理层、作业层3个计划层次。
2.2 生产运作系统

## Slide 33
“凡事豫则立，不豫则废。言前定，则不跲；事前定，则不困；行前定，则不疚；道前定，则不穷。”
——《礼记·中庸》
“‘凡事豫则立，不豫则废’，没有事先的计划和准备，就不能获得战争的胜利。”
——《论持久战》
2.2 生产运作系统

## Slide 34: 生产计划体系
2.2 生产运作系统

## Slide 35
小结
思考题：
  选择自己感兴趣的某一类产品，分析产品需求特征和生产运作系统的运行要求