## Slide 1: 课程内容体系
企业生产与运作系统
生产规划
主生产计划
物料需求计划
能力需求计划
生产调度
系统集成体系框架
集散控制系统
生产计划与控制

## Slide 2: 3. 生产规划
3.1 是什么？为什么做？
3.2 生产规划的策略
3.3 生产规划制定步骤
3.4 生产计划大纲编制
3.5 资源需求计划编制
3.6 预测与计划
生产计划体系

## Slide 3: 3.1 是什么？为什么做？
生产规划：Aggregate Planning, Macro Production Planning
是为了体现企业经营规划（Business Planning）而制定的产品系列生产计划大纲（Production Plan Schema），它用以协调满足经营规划所需求的产量与可用资源之间的差距。
在可用资源条件下，企业在计划展望期内每一个产品类的月生产量、所有产品类的月汇总量、所有产品的年度汇总量。
生产计划大纲将回答如下问题：
  每类产品在未来一段时间内需要制造多少？
  需要何种资源的多少数量来制造上述产品？
  采取哪些措施来协调总生产需求与可用资源之间的差距？
生产计划体系

## Slide 4: 3.1 是什么？为什么做？
生产规划的作用：
  把经营规划中用货币表达的目标转换为用产品系列的产量来表达；
  制定一个均衡的月产率，以便均衡地利用资源，保持稳定生产；
  控制拖欠量（对MTO）或库存量（对MTS）
  作为编制主生产计划（MPS）的依据。
生产计划体系

## Slide 5: 3.2 生产规划的策略
生产规划是在一定的生产规划策略的基础上制定的，生产规划策略的内容包括：
  规划目标
  运作组织
  计划展望期
  计划周期
  产品类型划分
  计划审查频率
  库存目标
  预测职责
生产计划体系

## Slide 6: 3.3 生产规划的制定
生产规划的制定一般为5个步骤
  Step1. 从各个来源收集资料
  Step2. 编制生产计划大纲初稿
  Step3. 核定资源需求
  Step4. 确定生产计划大纲
  Step5. 审查并批准生产计划大纲
生产计划体系

## Slide 7: 3.3 生产规划的制定
Step1. 从各个来源收集资料：在制定生产规划之前，首先需要收集计划、市场、工程、生产以及财务等各方面的信息。
  计划部门：销售目标和库存目标，均以金额表示。
  市场部门：各时区产品的销售预测（以产品数量表示）和分销与运输的要求。
  工程部门：资源清单和专用设备需求。
  生产部门：主要是资源可用性，如可用劳动力、可用机时或工作中心小时、当前库存水平、当前未完成订单的数量等。
  财务部门：包括单位产品的成本和收入、资金可用性和增加资源的财务能力等。
生产计划体系

## Slide 8: 3.3 生产规划的制定
Step2. 制定生产计划大纲初稿：
  生产计划大纲与制造环境有关。
    对MTS：在确定生产率时，要控制年末预期的库存水平，如果库存水平目标比上一年低，那么每月的生产率就应该比每月的销售预测量低。
    对MTO：在确定生产率时，要控制未完成订单的水平。如果计划本年末要减少未完成订单数量，那么每月的生产率就应该比每月的销售预测量高一些。
  生产计划大纲一般是经营规划中的2~7年市场目标来制定。生产计划大纲的计划展望期是1~3年，计划周期为1~3个月。
  生产计划大纲编制的不是某一具体产品的产量，而是各类产品类的产量。
生产计划体系

## Slide 9: 3.3 生产规划的制定
Step2. 制定生产计划大纲初稿：
  MTS环境下的生产计划大纲形式：
生产计划体系
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年
销售预测 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 4200
预计库存（期初700） | 665 | 630 | 595 | 560 | 525 | 490 | 455 | 420 | 385 | 350 | 350 | 350 | 目标库存350
生产计划 大纲 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 350 | 350 | 3850

## Slide 10: 3.3 生产规划的制定
Step3. 确定资源需求计划：
  资源需求计划：Resource Requirements Planning, RRP。
  在生产规划的编制过程中，当确定产品系列的生产量时，要考虑生产这些产品系列时需要占用多少有效资源，如果资源不足，应如何协调这些差距，这就是资源需求计划。
  资源需求计划中关注的是关键资源，可以是关键工作中心的工时、关键原材料、资金等。用每一种产品系列消耗关键资源的综合平均指标（工时/台、吨/台、元/台等）来计算。
  回答3个问题：
    用哪些资源来生产需要的产品？
    是否存在足够的资源来生产需要的产品？
    如果资源不够，将如何协调这种差距？
生产计划体系

## Slide 11: 3.3 生产规划的制定
Step3. 确定资源需求计划：
  资源需求计划编制方法：
    分析资源清单
    计算资源需求
    比较可用资源和需求
    协调可用资源和资源需求之间的差距
生产计划体系

## Slide 12: 3.3 生产规划的制定
Step4. 生产规划定稿：
  如果必须调整生产规划以协调资源短缺，这种调整一定要反映在最后的生产规划中；
  在定稿生产规划之前，应确认对可用资源和提前期所做的调整。
  调整定稿后的生产计划大纲应满足经营计划的目标，并得到市场部门、工程部门、财务部门和生产部门的认可。
Step5. 批准生产规划：
  调整后的生产计划大纲要提交上级部门批准，生产规划的制定和管理是企业高层领导者的责任。
生产计划体系

## Slide 13: 3.4 生产计划大纲编制
MTS环境下生产计划大纲编制：
  MTS环境下编制生产计划大纲初稿，是使得生产满足预测需求量和保持一定的库存量，以此来确定月生产量和年生产量。
  编制目标：决定月产量，以满足预测需求，并保持一定的库存水平和平稳的生产率。
  考虑因素：保持库存，改变生产率
生产计划体系

## Slide 14: 3.4 生产计划大纲编制
MTS环境下生产计划大纲编制：
  一般过程：根据预测需求和库存水平的目标，计算总产量，然后将其分配在计划展望期上。
    1、把预测数量分配在计划展望期的每一时间段（时区）上。
    2、计算期初库存水平：
      期初库存=当前库存-拖欠订货数
    3、计算库存水平的变化
      库存变化=目标库存-期初库存
    4、计算总生产需求
      总生产需求=预测数量+库存变化
    5、将总生产需求及库存水平变化分配到计划展望期的各个时间段。
      按照均衡生产要求，保持生产率平稳。
生产计划体系

## Slide 15: 3.4 生产计划大纲编制
MTS环境下生产计划大纲编制：
  例：假设某工厂对自行车编制生产规划，计划展望期是1年，按月划分时区。年末库存目标是100辆，当前实际库存是500辆，拖欠订单数量是300辆，自行车的年预测销售量是1200辆。
生产计划体系

## Slide 16: 3.4 生产计划大纲编制
MTS环境下生产计划大纲编制：
  例：假设某工厂对自行车编制生产规划，计划展望期是1年，按月划分时区。年末库存目标是100辆，当前实际库存是500辆，拖欠订单数量是300辆，自行车的年预测销售量是1200辆。
  生产计划大纲初稿：
生产计划体系
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年
销售预测 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200
预计库存（期初200） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目标库存100

## Slide 17: 3.4 生产计划大纲编制
MTO环境下生产计划大纲编制：
  MTO环境下编制生产计划大纲初稿，是使得生产满足预测需求量和拖欠订货量的控制目标。
  编制目标：决定满足预测需求和未完成订单的月生产量和年生产量。
  考虑因素：期初的未完成订单量应按交货日期分布在计划展望期内。
生产计划体系

## Slide 18: 3.4 生产计划大纲编制
MTO环境下生产计划大纲编制：
  一般过程：根据预测和未完成订单目标来计算总生产量，将总生产量分配在计划展望期内。
    1、把预测数量分配在计划展望期的每一时间段上。
    2、按交货期把未完成订单数量分配到计划展望期内的相应时间段内。
    3、计算未完成订单的改变量
      拖欠订货数变化=期末目标拖欠订货数-当前拖欠订货数
    4、计算总生产需求
      总生产需求=预测数量-拖欠订货数变化
    5、将总生产需求及拖欠订货数变化分配到计划展望期的各个时间段。
      各时区产量至少满足本时区的未完成订单数
      按照均衡生产要求，保持生产率平稳。
生产计划体系

## Slide 19: 3.4 生产计划大纲编制
MTO环境下生产计划大纲编制：
  例：假设某工厂对自行车编制生产规划，计划展望期是1年，按月划分时区。期末未完成订单数量为300辆，当前未完成订单是420辆。年预测销售量是1200辆。
生产计划体系
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年
销售预测 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200
期初未完成订单420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期末未完成订单300

## Slide 20: 3.4 生产计划大纲编制
MTO环境下生产计划大纲编制：
  例：
生产计划体系
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年
销售预测 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200
期初未完成订单420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期末未完成订单300

## Slide 21: 3.5 资源需求计划编制
两种方法：资源消耗系数法、能力计划系数法
资源消耗系数法(Resource Consumption Coefficient)：
  1、分析资源清单：
    资源清单是生产单位产品类所必须的材料、标准工时和机器的纪录，并标明材料、劳动力和设备工时的数量。
    资源清单上的数值是产品类中所有产品的平均值。
生产计划体系
产品类 | 钢/吨 | 标准工时
自行车 | 0.0051 | 0.63
四轮车 | 0.0047 | 0.24
三轮车 | 0.0029 | 0.39

## Slide 22: 3.5 资源需求计划编制
两种方法：资源消耗系数法、能力计划系数法
资源消耗系数法：
  2、计算资源需求：一旦确定了生产单位产品类所需的资源量，就可计算出所需的资源总数。
    计算钢需求量。
生产计划体系
产品类 | 计划生产量/辆 | 单位需求量/吨 | 总需求量/吨
自行车 | 1200 | 0.0051 | 
四轮车 | 500 | 0.0047 | 
三轮车 | 1000 | 0.0029 | 
总量 |  |  | 

## Slide 23: 3.5 资源需求计划编制
资源消耗系数法：
  2、计算资源需求
    计算工时需求
  3、比较可用资源与资源需求。决定资源可用性的报告或文档，依不同资源而不同。
    计算钢的需求量时，可用钢的库存水平报告和需求进行比较。如果有足够的钢可用，则检查其他资源，然后定稿生产计划大纲。
    对工时可用性，则应用不同的文档，制造类和装配类的可用工时计算不同。
生产计划体系

## Slide 24: 3.5 资源需求计划编制
资源消耗系数法：
  4、协调可用资源与资源需求：上面计算支出资源有短缺时，必须解决这个资源短缺的问题。
    材料短缺：增加采购、以其它材料代替、寻找其它供给源、减少总生产量…
    人力不足：加班、转包、雇用临时工、减少总生产量、重新安排计划、培训…
    机器设备不足：购买新机器、改进旧设备、改变工艺过程、转包工序、减少总生产量、重新计划…
生产计划体系

## Slide 25: 3.5 资源需求计划编制
能力计划系数法(Capacity Planning Factor，CPF)：
  能力计划系数：单位生产量占用的制造过程中某种资源的关系。
    可用历史数据由产量与所用资源大致地经验估算。
  1、利用历史经验数据计算CPF。
    假设某工厂的生产过程分为4个主要工序：主要工序、辅助工序、精加工和装配。在过去6个月中，在一条生产线上，有9个不同的产品型号使用上述生产制造设备。在这4个工序用掉47000个直接工时，完成了这种系列产品5800个综合单位，计算CPF。
生产计划体系
能力项目 | 工时 | 所占百分比 | 单位产品工时
主要工序 | 12000 |  | 
辅助工序 | 21000 |  | 
精加工 | 5000 |  | 
装配 | 9000 |  | 
综合 | 47000 |  | 

## Slide 26: 3.5 资源需求计划编制
能力计划系数法(Capacity Planning Factor，CPF)：
  2、根据CPF和计划产量计算能力需求。
    假设下两个季度的计划为7000个单位。
生产计划体系
能力项目 | 综合单位 | 单位产品工时 | 所需资源/工时
主要工序 |  |  | 
辅助工序 |  |  | 
精加工 |  |  | 
装配 |  |  | 
综合 |  |  | 

## Slide 27: 3.6 预测与计划
预测概述
  预测就是对未来情况的预计和推测，根据过去和现在的已知情况，估计未来。它是根据主观经验、客观条件和资料、事物演变的逻辑来推断和寻找事物发展的规律，求得科学的认识。
  按照方法性质，分为定性预测和定量预测。
    定性预测：仅要求提供事物发展的方向、态势等定性结果
      调查研究法、Delphi法、历史类比法、经验估计法。
    定量预测：着重于事物发展的具体数值变化规律
      时间序列分析法、因果回归分析法。
  按预测时间长短：长期预测（5年以上）、中期预测（2-5年）、短期预测（3月-1年）
  ERP中，预测主要用于计划，是计划的基础。
生产计划体系

## Slide 28: 3.6 预测与计划
预测概述
  预测所需的数据：企业内部数据、外部数据
    企业内部数据：市场销售数据、维修件使用和采购数据、生产控制数据
    外部数据：市场条件和因素，如市场调查数据、国内外经济形势和政治条件、国家政策和有关法律、竞争对手的数据。
  预测工作的3个时间概念：
    预测展望期：预测工作覆盖的时间
    预测时间单位：预测展望期划分的时间间隔，一般和计划周期相适应。
    预测检查期：预测数据不被修改的时长。
生产计划体系

## Slide 29: 3.6 预测与计划
预测的步骤
生产计划体系

## Slide 30: 3.6 预测与计划
预测的方法——Delphi方法
生产计划体系
Land公司，1940年代末，定性预测方法（专家咨询调查法）
适用于没有足够信息资料的中长期社会、经济、科技发展趋势预测；及需要广泛征询专家意见的场合。
Delphi 法的关键工作
1）选择专家；专家领域、专家规模
2）准备有关预测主题的资料和调查表
Delphi 法的工作程序
1）就预测主题拟订调查表，准备背景资料，Delphi法介绍、以信函方式邮寄专家
2）专家回答问题，寄回预测调查组
3）预测调查组做统计分析，将分析结果和同样调查表再次邮寄专家
4）专家可修改原回答，再次寄回预测调查组
5）以上程序循环

## Slide 31: 3.6 预测与计划
预测的方法——时间序列分析法
  通过对预测目标本身时间序列的处理，来研究预测目标随时间变化的规律，用以预测未来。
  移动平均法、指数平滑法、趋势外推法。
  移动平均法：预测短期经济发展趋势的一种简单而实用的方法。根据时间序列，逐项移动，依次计算包括一定项数的序列平均数，形成一个序列平均数的时间序列。
    为t期的一次移动平均数，作为第t+1期的趋势值，N为每次观察值个数。
生产计划体系
二次移动平均数

## Slide 32: 3.6 预测与计划
预测的方法——时间序列分析法
  移动平均法：
生产计划体系
月份 | 实际销售 | 3个月移动平均值 | 4个月移动平均值 | 4个月二次移动平均值
1 | 2600 |  |  | 
2 | 2800 |  |  | 
3 | 2900 | 2766 |  | 
4 | 3000 | 2900 | 2825 | 
5 | 2800 | 2900 | 2875 | 
6 | 2700 | 2833 | 2850 | 
7 | 2800 | 2766 | 2825 | 2843
8 | 2900 | 2800 | 2800 | 2837
9 | 2700 | 2800 | 2775 | 2812
10 | 3000 | 2866 | 2850 | 2812

## Slide 33: 3.6 预测与计划
预测的方法——时间序列分析法
  指数平滑法：根据过去的实际数和观测数，通过加权平均而给最近的观察值以较大的权，对于离现在较远的观察值则给予较小的权。适用于短、近期经济发展趋势预测，并且不需要存储大量的历史数据。
    一次指数平滑、二次指数平滑、高次指数平滑
    一次指数平滑：
    二次指数平滑：
生产计划体系

## Slide 34: 3.6 预测与计划
预测的方法——时间序列分析法
  指数平滑法：
生产计划体系
月份 | 实际销售 | 一次（α=0.1） | 一次（α=0.3） | 二次（α=0.3）
1 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600
2 | 2800 | 2620 | 2660 | 2618
3 | 2900 | 2648 | 2732 | 2652
4 | 3000 | 2683 | 2812 | 2700
5 | 2800 | 2695 | 2809 | 2733
6 | 2700 | 2695 | 2776 | 2746
7 | 2800 | 2706 | 2783 | 2757
8 | 2900 | 2725 | 2818 | 2775
9 | 2700 | 2723 | 2783 | 2778
10 | 3000 | 2750 | 2848 | 2799

## Slide 35: 3.6 预测与计划
预测的方法——时间序列分析法
  趋势外推法：根据过去经济现象逐期增减变动的数量或比率，研究经济发展变化的规律性，预测未来发展的趋势。适用于长期趋势预测。
    趋势外推函数：线性函数、指数函数、修正指数函数、双曲线函数、Logistic曲线函数和幂函数等。
生产计划体系

## Slide 36: 3.6 预测与计划
预测的方法——周期预测模型
  在利用时间序列预测技术进行实际社会经济项目预测时，如果进一步考虑季节周期因素，则可采用考虑季节因子、趋势因子的周期预测模型。
    长期趋势（xt）：统计数据变化时表现出一种增长、下降或停留的倾向。
    季节特点（St） ：依一定周期规则性变化，又称为商业循环。
    循环波动（Ct） ：周期不固定的波动变化。
    随机变动（et） ：偶然因素引起的变化。
  加法模型、比例模型（以为xt基干）。
  Yt = xt +St +Ct +et 、 Yt = xt *St * Ct * et
生产计划体系

## Slide 37: 生产计划体系
小结