## Slide 1: 作业
第一章：
  6、7、8

## Slide 2: 2.4.4 绝缘栅双极晶体管
GTR和GTO的特点——双极型，电流驱动，有电导调制效应，通流能力很强，开关速度较低，所需驱动功率大，驱动电路复杂。
MOSFET的特点——单极型，电压驱动，开关速度快，输入阻抗高，热稳定性好，所需驱动功率小而且驱动电路简单，无电导调制效应。
但高压MOSFET器件导通电阻较大，通流能力受限。MOS器件遇到了提高电压与降低导通电阻、降低损耗的尖锐矛盾。

## Slide 3: 2.4.4 绝缘栅双极晶体管
IGBT
RCA、GE、MOTLOLA公司在80年代初期几乎同时研制出了IGBT。

## Slide 4: IGBT的结构（与MOSFET不同）
  IGBT比VDMOSFET多一层P+注入区，形成一个大面积的P+N节J1 。
  作用：IGBT导通时P+ 往N-漂移区发射少子，对漂移区电阻率进行调制（电导调制效应），使IGBT 具备较大的通流能力，解决电力MOSFTE中追求高耐压与低通态电阻之间的矛盾。

## Slide 5: 2.4.4 绝缘栅双极晶体管
  两类器件取长补短结合而成的复合器件—Bi-MOS器件
绝缘栅双极晶体管（Insulated-gate Bipolar Transistor—IGBT）
GTR和MOSFET复合，结合二者的优点。1986年投入市场，是中小功率电力电子设备的主导器件。

## Slide 6
IGBT绝缘栅极双极晶体管（特点）
开关频率高于BJT，低于MOSFET。导通电阻低于MOSFET，与BJT相当。
耐压高、电流容量大。(1.7kV/4.8kA，6.5kV/600A)
IGBT由若干独立的单元并联组成。

## Slide 7: IGBT的结构（外形）
  三端器件：栅极G、集电极C和发射极E
  图为N沟道VDMOSFET与GTR组合——N沟道IGBT。

## Slide 8: IGBT是VDMOSFET与GTR复合器件吗？
是两个管子的复合体吗？
好像不一样啊！
IGBT

## Slide 9: IGBT的结构（等效电路）
  简化等效电路表明，IGBT是GTR与N沟道MOSFET组成的达林顿结构，一个由MOSFET驱动的厚基区PNP晶体管（提高耐压等级）。
  RN为晶体管基区内的调制电阻。
  厚基区的电阻RN可以通过电导调制效应进行调制。
VGE电压大于门槛电压，栅极下面形成导电沟道， MOSFET导通。

## Slide 10: IGBT的工作原理
驱动原理与电力MOSFET基本相同，场控器件，通断由栅射极电压uGE决定。
  导通：uGE大于开启电压UGE(th)时，MOSFET内形成沟道，为晶体管提供基极电流，IGBT导通。
  通态压降：电导调制效应使电阻RN减小，使通态压降减小。
  关断：栅射极间施加反压或不加信号时，MOSFET内的沟道消失，晶体管的基极电流被切断，IGBT关断。
G
E
C
+
-
+
-
+
-
I
D
R
N
I
C
V
J1
I
D
R
on
b
)

## Slide 11: IGBT的微观导通机理
1、VGE电压大于门槛电压，栅极下面形成导电沟道，E极下面的P型半导体分成两部分：1）、反型层；2）、P型半导体。
2、外加正向电压： 和 MOSFET导通。
3、进一步：反型层导电 扩展到 P型半导体导电，对应的是MOSFET导通再扩展到PNP晶体管导通，最后两者同时导通。
4、整个器件导电：主体以PNP晶体管导电为主。

## Slide 12: 2.4.4 绝缘栅双极晶体管
■IGBT的基本特性
◆静态特性
☞转移特性
√描述的是集电极电流IC与栅射电压UGE之间的关系。
√开启电压UGE(th)是 IGBT能实现电导调制而导通的最低栅射电压，随温度升高而略有下降。
（a）
图2-24 IGBT的转移特性和输出特性 a) 转移特性

## Slide 13: 2.4.4 绝缘栅双极晶体管
☞输出特性（伏安特性）
√描述的是以栅射电压为参考变量时，集电极电流IC与集射极间电压UCE之间的关系。
√分为三个区域：正向阻断区、有源区和饱和区。
√当UCE<0时，IGBT为反向阻断工作状态（实际的器件会有反并联的快速二极管）。
√在电力电子电路中，IGBT工作在开关状态，因而是在正向阻断区和饱和区之间来回转换。
(b)
图2-24 IGBT的转移特性和输出特性 b) 输出特性

## Slide 14: IGBT的动态特性：开通特性
IGBT的开通过程：与MOSFET（比较不同,不同的原因是导通的机理不同）。
  电流上升+电压下降的过程
  开通延迟时间td(on)：10% uGE到10% iC幅值时间。
  电流上升时间tr：10% iC幅值上升到90% iC幅值时间。
  集射电压下降时间tfv ：uCE的下降过程分为tfv1和tfv2两段。
  tfv1——IGBT中MOSFET单独工作的电压下降过程，该过程uGE保持不变，即处于米勒平台；
  tfv2——MOSFET和PNP晶体管同时工作的电压下降过程：
  由于uCE下降时MOSFET栅漏电容增加，而且PNP管由放大到转入饱和需要时间，所以tfv2 过程变缓。（GTR电导调制效应需要时间）
  只有tfv2结束时，IGBT才进入饱和状态。

## Slide 15: IGBT的动态特性：关断特性
IGBT的关断过程：与MOSFET（比较不同）
  电压上升+电流下降的过程
  关断延迟时间td(off)：90% uGE到10% uCE 幅值时间。
  集射电压上升时间trv ： uGE电压不变。
  集电极电流下降时间tfi：90% iCM幅值下降到10% iCM幅值时间。下降过程分为tfi1和tfi2两段。
  tfi1——IGBT中MOSFET关断过程，电流下降速度较快。
  tfi2——PNP晶体管关断过程， MOSFET已经关断，IGBT无反压，N基区少子复合缓慢，造成集电极电流下降较慢。
  该时间段电流成为：拖尾电流。
  此时，集射电压已建立，较长的电流下降时间，会有较大的关断损耗（可以GTR降低饱和程度来提高速度，但损耗增加）

## Slide 16: 擎住效应或自锁效应：
现象：电流失控现象，像晶闸管被触发后，撤销触发信号晶闸管仍然进入正反馈而维持导通的机理一样，被称为擎住效应或自锁效应。
产生机理：IGBT内部寄生着一个N-PN+晶体管和作为主开关器件P+NP-晶体管组成的寄生晶闸管。其中 NPN管基射极间存在体短路电阻，P形体区电流会在其上产生压降，相当于对J3结加正偏，一旦J3开通，栅极会失去对集电极电流的控制作用，导致集电极电流增大，造成器件功耗过高损坏。(对照晶闸管的PNPN四层半导体结构看)
引发原因：集电极电流过大(静态擎住效应)，duce/dt过大（动态擎住效应），温升过高也会加剧擎住效应产生危险。动态擎住效应比静态擎住效应所允许的集电极电流小。
擎住效应曾限制IGBT电流容量提高，20世纪90年代中后期开始逐渐解决。

## Slide 17: 2.4.4 绝缘栅双极晶体管
■IGBT的主要参数
◆前面提到的各参数。
◆最大集射极间电压UCES
☞由器件内部的PNP晶体管所能承受的击穿电压所确定的。
◆最大集电极电流
☞包括额定直流电流IC和1ms脉宽最大电流ICP。
◆最大集电极功耗PCM
☞在正常工作温度下允许的最大耗散功率。

## Slide 18: 2.4.4 绝缘栅双极晶体管
◆IGBT的特性和参数特点可以总结如下：
☞开关速度高，开关损耗小。
☞在相同电压和电流定额的情况下，IGBT的安全工作区比GTR大，而且具有耐脉冲电流冲击的能力。
☞通态压降比VDMOSFET低，特别是在电流较大的区域。
☞输入阻抗高，其输入特性与电力MOSFET类似。
☞与电力MOSFET和GTR相比，IGBT的耐压和通流能力还可以进一步提高，同时保持开关频率高的特点。
☞为了满足实际电路的要求，IGBT往往与反并联的快速二极管封装在一起。

## Slide 19: 2.4.4 绝缘栅双极晶体管
◆ IGBT的安全工作区
☞正向偏置安全工作区（Forward Biased Safe
Operating Area——FBSOA）
√根据最大集电极电流、最大集射极间电压和最大集电极功耗确定。
☞反向偏置安全工作区（Reverse Biased Safe
Operating Area——RBSOA）
√根据最大集电极电流、最大集射极间电压和最大允许电压上升率dUCE/dt。

## Slide 20: IGBT功耗的计算

## Slide 21: IGBT的技术发展
主要解决挚住效应
改善饱和压降和开关特性：N+缓冲层、P+层浓度、厚度最佳化、新寿命控制，饱和压降、下降时间均降低了30%以上。
微细化工艺
沟槽技术
有选择的寿命控制，饱和压降和关断时间下降到1.5V/0.1ms。
第6代IGBT模块通过改进CSTBT TM 的元胞结构,在确保安全工作区的前提下降低了通态电阻。同时,模块里搭载了新开发的具有较低的通态压降的续流二极管。通过这些措施,在变频运行时新产品的功耗比传统产品 降低约20％。

## Slide 22
IGBT学习要点
  1、IGBT的结构特点(复合管： MOSFET 结构加一层P+注入区，MOSFET驱动GTR的达林顿结构,中间有调制电阻)
  2、IGBT的导电机理（ MOSFET驱动GTR的过程 ）
  3、IGBT的静态特性
  4、IGBT的动态特性（开通特性曲线：电流上升、电压下降两段；关断特性曲线：电压上升、电流下降两段;开关速度特点及影响因素）
  5、 IGBT擎住效应产生的机理及造成的原因

## Slide 23
1、对于IGBT，下列说法正确的是（ ）。
A、IGBT是复合型器件，结合GTR和MOSFET二者的优点。
B、输入阻抗高，其输入特性与电力MOSFET类似。
C、IGBT比VDMOSFET多一层P+注入区，IGBT导通时P+ 往N-漂移区发射电子，对漂移区电阻率进行调制，使IGBT 具备较大的通流能力，解决电力MOSFTE中追求高耐压与低通态电阻之间的矛盾。
D、IGBT是半控型器件。
E、IGBT是全控型器件。
2、画出IGBT的动态特性曲线。
IGBT复习题
3、以下是IGBT内部结构断面示意图，画出其简化等效电路、并介绍其介绍如何解决了电力MOSFTE中追求高耐压与低通态电阻之间的矛盾。

## Slide 24
4、 对于IGBT的擎住效应下列说法正确的是：
A、IGBT内部寄生着一个N-PN+晶体管和作为主开关器件P+NP-晶体管组成的寄生晶闸管。其中 NPN管基射极间存在体短路电阻，P形体区电流会在其上产生压降，相当于对J3结加正偏，一旦J3开通，栅极会失去对集电极电流的控制作用，导致集电极电流增大，造成器件功耗过高损坏。
B、一旦该电流失控现象出现，像晶闸管被触发后，撤销触发信号晶闸管仍然进入正反馈而维持导通的机理一样。
C、集电极电流过大可能会导致擎住效应。
D、duce/dt过大可能会导致擎住效应。
E、温升过高会加剧擎住效应产生的危险。
5、 下面电气图形符号表示IGBT的是（ ）：
A 、 B、 C、 D、 E、 F、

## Slide 25: 2.5 其他新型电力电子器件
2.5.1 MOS控制晶闸管MCT
2.5.2 静电感应晶体管SIT
2.5.3 静电感应晶闸管SITH
2.5.4 集成门极换流晶闸管IGCT
2.5.5 基于宽禁带半导体材料的电力 电子器件

## Slide 26: 2.5.4 集成门极换流晶闸管IGCT
■是将一个平板型的GTO与由很多个并联的电力MOSFET器件和其它辅助元件组成的GTO门极驱动电路采用精心设计的互联结构和封装工艺集成在一起。
■容量与普通GTO相当，但开关速度比普通的GTO快10倍，而且可以简化普通GTO应用时庞大而复杂的缓冲电路，只不过其所需的驱动功率仍然很大。
■目前正在与IGBT等新型器件激烈竞争。

## Slide 27: 2.5.5 基于宽禁带半导体材料的电力电子器件
■禁带的宽度实际上反映了被束缚的价电子要成为自由电子所必须额外获得的能量。影响器件稳定性的重要因数。
■硅的禁带宽度为1.12电子伏特（eV），而宽禁带半导体材料是指禁带宽度在3.0电子伏特左右及以上的半导体材料，典型的是碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）、金刚石等材料。
■基于宽禁带半导体材料（如碳化硅）的电力电子器件将具有比硅器件高得多的耐受高电压的能力、低得多的通态电阻、更好的导热性能和热稳定性以及更强的耐受高温和射线辐射的能力，许多方面的性能都是成数量级的提高。
■宽禁带半导体器件的发展一直受制于材料的提炼和制造以及随后的半导体制造工艺的困难。

## Slide 28: SiC
SiC作为第三代宽禁带功率器件的概念之一，已被热炒数年之久。相比传统的Si功率器件，SiC带来的生态变化可用下图简扼说明。
耐高压
过大电流
开关特性好
本征载流子浓度随着温度的升高呈指数式增大。

## Slide 29
2025年2月12日，中国科学家在《自然·材料》期刊投下一枚“科技核弹”——吉林大学刘冰冰、姚明光团队联合中山大学朱升财团队，全球首次合成高纯度六方金刚石半导体材料！这一成果以击穿场强超硅33倍、带隙达硅5.5倍的逆天数据，直接刷新半导体材料性能天花板，被《自然》期刊评价为“改写功率半导体游戏规则”的里程碑突破。

## Slide 30
SiC（碳化硅）：高压、大功率、耐高温，主打车、光伏、储能、电网。
GaN（氮化镓）：超高频、小体积、高效率，主打快充、电源、小功率高频
最新电力电子器件对比
 | SiC 碳化硅 | GaN 氮化镓
常用电压 | 650V～10kV | 40V～650V（少数 900V）
耐受温度 | 最高 200℃ | 最高 150℃
开关频率 | 几十 kHz～1MHz 比IGBT快10倍 | 1MHz～10MHz 甚至更高 比SiC快10倍
导通损耗 | 很低 | 极低
开关损耗 | 远低于硅 IGBT | 比 SiC 还低
高压大功率能力 | 极强 | 较弱
高频小体积 | 好 | 顶级
成本（同功率） | 偏高 | 中低（低压 GaN 更便宜）
可靠性 | 高，适合工业 / 车规 | 高，但高压可靠性不如 SiC

## Slide 31: 2.6 功率集成电路与集成电力电子模块
■基本概念
◆ 20世纪80年代中后期开始，模块化趋势，将多个器件封装在一个模块中，称为功率模块。
◆可缩小装置体积，降低成本，提高可靠性。
◆对工作频率高的电路，可大大减小线路电感，从而简化对保护和缓冲电路的要求。
◆将器件与逻辑、控制、保护、传感、检测、自诊断等信息电子电路制作在同一芯片上，称为功率集成电路（Power Integrated Circuit——PIC）。

## Slide 32: 本章小结
■将各种主要电力电子器件的基本结构、工作原理、基本
特性和主要参数等问题作了全面的介绍。
■电力电子器件归类
◆按照器件内部电子和空穴
两种载流子参与导电的情况
☞单极型：肖特基二极管、
电力MOSFET和SIT等。
☞双极型：基于PN结的电
力二极管、晶闸管、GTO和
GTR等。
☞复合型 ：IGBT、SITH
和MCT等。
图2-26 电力电子器件分类“树”

## Slide 33: 本章小结
◆按驱动类型
☞电压驱动型器件 ：单极型器件(电力MOSFET)和复合型器件（IGBT）。
√共同特点是：输入阻抗高，所需驱动功率小，驱动电路简单，工作频率高。 IGBT虽然是电压驱动，但是具有电导调制效应。电力MOSFET没有电导调制效应。
☞电流驱动型器件 ：双极型器件。（晶闸管、GTO、GTR）
√共同特点是：具有电导调制效应，通态压降低，导通损耗小，但工作频率较低，驱动功率大，驱动电路比较复杂。
◆按控制信号的波形
☞电平控制型 ：电压驱动型器件和部分电流驱动型器件（如GTR） 。
☞脉冲触发型：部分电流驱动型器件（如晶闸管和GTO） 。

## Slide 34: 本章小结
■电力电子器件的现状和发展趋势
◆20世纪90年代中期以来，逐渐形成了小功率（10kW以下）场合以电力MOSFET为主，中、大功率场合以IGBT为主的压倒性局面，在10MVA以上或者数千伏以上的应用场合，如果不需要自关断能力，那么晶闸管仍然是目前的首选器件 。
◆电力MOSFET和IGBT中的技术创新仍然在继续，IGBT还在不断夺取传统上属于晶闸管的应用领域 。
◆宽禁带半导体材料由于其各方面性能都优于硅材料，因而是很有前景的电力半导体材料 。

## Slide 35: 思考题
5、解释：晶闸管断态电压临界上升率du/dt过高会有什么危害 、晶闸管通态电流临界上升率di/dt过高会有什么危害。
6、下列电力电子器件中，属于全控型器件，而且具有电导调制效应，通态压降低，导通损耗小的器件是（ ）。
A、晶闸管 B、IGBT C、MOSFET D、GTR E、GTO F、电力二极管
7、下列电力电子器件中，属于电压驱动的器件是（ ）。
A、晶闸管 B、IGBT C、MOSFET D、GTR E、GTO F、电力二极管

## Slide 36: 器件主要复习内容
每一小节后面的总结
本章小结

## Slide 37: 研究方向介绍
3、数字孪生系统的研究与开发
1、控制系统软硬件设计
2、新一代电力电子技术研究与应用
1、控制系统硬件设计：ARM、DSP、FPGA、CPLD；
2、控制系统软件设计：ARM、DSP、FPGA、CPLD
3、模电、数电、C语言相关知识的应用
4、网络通讯相关知识
5、操作系统相关知识
1、新一代电力电子系统控制算法技术
2、工频微电网、中频微网并网控制策略技术
3、超大功率电力电子装备的研究与应用
4、新能源装备的研究与开发
5、电力电子系统的仿真与实现
6、智能电网相关
  1、数字孪生系统相关技术（很火）
  2、人工智能，机器学习相关算法
  3、系统优化与决策的理论与应用技术
  4、下一步的深入研究：数据预测、异常检测、群智能决策优化、强化学习、鲁棒优化
  有理论研究，也有工程实践！（可以做项目也可以发文章）
  面向实际工程系统的理论和应用研究！
  实验室尽量提供同学们锻炼的机会
  （每年投入很多）！

## Slide 38
1
新一代电力电子与运动控制系统的研究与开发
  1、背景：低碳与清洁能源的开发与利用是我国今后15-20年的战略方向。
  研究的关键技术：1）面向新能源的并网电力电子装备研发；2）电网污染治理治理研究；3）高压超大功率电源装备研发；4）嵌入式操作系统软硬件设计：ARM、DSP、FPGA、CPLD；5）相关控制算法的研究与开发。
  2、应用场景：电网相关电力电子与电源设备、清洁能源装备、低碳场景下的电源装备。
  3、已取得的成果：1）为国家重大战略需求服务（为我国的核燃料生产提供一体化电源解决方案）。2）电网相关测试设备（并网运行为光伏风电装备提供测试环境），超大功率测试电源（为磁性元件、开关、线缆、互感器等提供冲击电流。3）已与中核集团建立校企联合实验室，培养学生实践能力。4）、牵头获得省部级科技进步一二等奖。
  4、适合对象：致力于高压大功率电力电子装备研究、基于嵌入式控制系统软硬件开发的同学。
  5、锻炼学生能力：强电系统设计与调试、电力电子相关控制算法的设计与实现、电力电子仿真系统的设计与实现、嵌入式系统软硬件设计、操作系统软件设计、专用软件开发、电力电子系统中人工智能算法研究。
新能源的并网电力电子装备研发
电网污染治理装备研发
高压超大功率电源装备研发
并网运行为光伏风电装备提供测试环境
为磁性元件、开关、线缆提供冲击电流
电网相关电力电子与电源设备、清洁能源装备
省部级科技进步一等奖、二等奖
先后获得省部级、市级奖项，国家发明专利多项

## Slide 39
1
  1、背景：系统由自动化向智能化升级相关技术的研究，是目前国际研究的热点和前沿。
  2、关键技术：1）融合多模态数据，构建可复制、易扩展的工业数字孪生系统；2）结合机理模型与人工智能算法的过程模拟方法；3）嵌入深度学习模型和智能优化控制算法的决策调控系统；4）大语言模型智能系统中的垂直应用技术。
  3、应用场景：依托人工智能+机理建模，构建可复制、可扩展的工业数字孪生平台，开发融合大语言模型的智能决策与优化控制系统，应用于智慧城市、智能制造、能源与水务管理、交通物流、智能仪表等前沿场景。
  4、已取成果：成功研发具备国际竞争力AI驱动数字孪生系统，实现了大语言模型的垂直应用，建立了校级联合实验室。
  5、适合对象：想以后从事于数字孪生及智能系统开发、人工智能算法与大语言模型垂直应用软件开发的同学。
  6、锻炼学生能力：时序数据预测、异常检测、群智能决策优化、强化学习、鲁棒优化等相关人工智能算法的设计，相关智能化系统的总体设计与实现，大模型在智能系统中的垂直应用。
数字孪生及智能系统应用与科学研究
基于数字孪生的智能决策及控制系统
融合多模态数据，可复制，易扩展
数据驱动
决策控制
大模型
数据清洗
异常检测
数据回填
数据挖掘
时间序列预测
异常报警
过程建模
决策支持及控制
机理建模
模型预测控制
鲁棒优化
智慧运维
实时问答
专业知识
动态更新
可视化展示
3D BIM展示
多维度数据可视化
过程对象（即插即用）
从自动化到智能化转型

## Slide 40
1
  1、背景：两个热点（人工智能与电力电子 ）的结合，是国际的研究前沿。
  2、研究的关键技术：1）基于人工智能的电力电子系统建模、设计与优化；2）在线数据清洗与软测量；3）基于人工智能的硬件在环以及数字孪生相融合的仿真技术；4）数据驱动的故障诊断、健康状态监测与寿命预测；5）人工智能技术支撑的系统稳定性分析、数据与算法轻量化；6）电力电子数字孪生系统中的大语言模型垂直应用。
  3、应用场景：开辟人工智能与电力电子交叉融合的新路径，推动电力电子走向“自学习、自诊断、自优化”智能化。
  4、已取得的成果：已经进行相应的布局，并取得初步的成果。 为什么难？
  5、项目的优势：可以提供海量的数据（传感器数据、控制过程中间数据等），为人工智能算法和大语言模型的垂直应用提供支撑。电力电子装备的设计、建模与优化、故障定位、状态预测等均可与人工智能强结合。应用场合极广！
  6、适合对象：想以后从事于人工智能与电力电子系统相结合研究的同学，欢迎勇于挑战的同学加入。
  7、锻炼学生能力：电力电子与人工智能交叉的相关软硬件设计与实现、基于人工智能的嵌入式系统开发与实现、硬件在环系统的设计与实现、大模型在电力电子数字孪生智能系统中的垂直应用。
电力电子数字孪生智能控制系统
综合设计
变换器设计
控制、维护、设计
物理-数字孪生控制架构
基于AI的设计方法
智能自适应控制
基于神经网络的相移调制
自动数据获取
数据驱动建模
决策控制

## Slide 41
寄语
  数字化、低碳节能是我国重大战略方向，有很多机会，无限的想象空间。新能源是不可逆转的趋势。
  正确对待挫折与失败，挫折是人生的财富。
  越努力机会越多，机会是自己争取来的。
  带学生的初衷：教书育人！
  实验室本科、硕士、博士的总体培养效果。
  欢迎大家到实验室实习或者攻读硕士、博士研究生！

## Slide 42
电力二极管要点
1、电力二极管的结构：垂直导电、PIN结构、电导调制效应、结电容（开关特性）；
2、电力二极管的静态特性;
3、动态特性：
1)、正向偏置转换为反向偏置 动态过程(三段组成、延迟时间、电流下降时间，会伴随电流过冲、电压过冲)(与电感和电容（电导调制效应）有关系)；反向恢复时间的定义
2）、零偏转换为正偏动态过程（电压过冲、电流上升，正向恢复时间）；
4、主要参数。（额定电压，额定电流）

## Slide 43: 本节要点
1、晶闸管结构:
    四层半导体结构
    三端器件
    双晶体管模型;
2、晶闸管的基本工作原理：
    定性：正反馈
    定量：阳极电流计算公式，公式不用记
    晶闸管导通、关断条件；
3、晶闸管特性：
  静态特性：正常工作特性、反向特性、正向特性；
  动态特性：
    开通（电流上升、电压下降过程，一维导通—二维导通）
    关断（二极管关断过程+正向阻断恢复时间，接触面小无法控制关断）；
4、晶闸管的选择（额定电压、电流的选择)；
    维持电流：和关断有关系；
    擎住电流：和开通有关系；
    断态电压临界上升率du/dt；
    通态电流临界上升率di/dt；

## Slide 44: GTO、GTR要点
■了解GTO、GTR全控型功率器件：GTO、GTR的基本结构和导通机理
1、单个单元结构；
2、基本工作原理；
3、多单元并联结构；
4、电流驱动、电导调制效应。

## Slide 45
电力场效应晶体管学习要点
  1、电力MOSFET的结构(多元结构、垂直导电结构、漂移区，结构特点)
  2、电力MOSFET的工作原理（导电机理：三种状态、反型层导电无电导调制效应（通态损耗大））
  3、电力MOSFET的静态特性（正向特性：转移特性、输出特性，反向：二极管导通）
  4、电力MOSFET的动态特性（极间电容的充放电过程）（开通特性曲线、关断特性曲线、开关速度特点及影响因素）

## Slide 46
IGBT学习要点
  1、IGBT的结构特点(复合管： MOSFET 结构加一层P+注入区，MOSFET驱动GTR的达林顿结构,中间有调制电阻)
  2、IGBT的导电机理（ MOSFET驱动GTR的过程 ）
  3、IGBT的静态特性
  4、IGBT的动态特性（开通特性曲线：电流上升、电压下降两段；关断特性曲线：电压上升、电流下降两段;开关速度特点及影响因素）
  5、 IGBT擎住效应产生的机理及造成的原因

## Slide 47: 章小结
◆按驱动类型
☞电压驱动型器件 ：单极型器件(电力MOSFET)和复合型器件（IGBT）。
√共同特点是：输入阻抗高，所需驱动功率小，驱动电路简单，工作频率高。
√ IGBT虽然是电压驱动，但是具有电导调制效应。电力MOSFET没有电导调制效应。
☞电流驱动型器件 ：双极型器件。（晶闸管、GTO、GTR）
√共同特点是：具有电导调制效应，通态压降低，导通损耗小，但工作频率较低，驱动功率大，驱动电路比较复杂。
◆

## Slide 48: 章小结
电力电子器件的融合学习：
1、电力电子器件为了解决什么问题：高压、大电流、开关特性好；
2、是否所有器件都有：
垂直导电结构（大电流）
多元并联结构
漂移区（耐高压）
电导调制效应
结电容