## Slide 1: 微机原理与接口技术
第八章 中断系统

## Slide 2: 本章学习目标
学习目标
要求理解中断的概念和过程。理解中断源、中断号、中断向量、中断优先级等概念。重点理解中断过程
要求掌握8086中断系统中的特点、响应和处理过程；中断向量表和中断服务程序编写和入口地址的构造方法
了解可编程中断控制器的功能、内部结构和工作方式
了解8259A的初始化命令和操作命令的定义及使用方法

## Slide 3: 本章主要内容
概述(中断基本概念)
1
8086的中断系统
2
小结
4
可编程中断控制器8259A
3
tip
本章是课程的重点和难点

## Slide 4: §1.1 中断的概念
一、中断定义：
  当CPU执行当前程序时，外部发生某随机事件，CPU暂停（中断）当前程序的执行，转而执行为该事件服务的程序（中断服务程序），服务完毕再继续原来程序的执行。
主程序
入口
中断服务程序
中断
请求
返回
中断源

## Slide 5: §1 概述
1.1中断的概念——从猴子下山的故事说起
Rev 1
一只猴子下山，
见到玉米好，就掰玉米；
看见了桃子就丢了玉米；
看到了西瓜就丢了桃子；
看到小兔就丢了西瓜；
最后兔子跑了；
猴子空手回家。
Rev 2
猴子掰完玉米看见了桃子，把玉米藏起来，记下藏点，摘下桃子；
……
把桃子拿回去后，回到藏玉米的地方把玉米找出来拿回家；
猴子满载而归

## Slide 6: §1.1 中断的概念
二、中断的主要用途
  故障处理：
  处理计算机运行中会出现各种故障（硬件错误、掉电、存储出错、运算溢出等）。
  分时操作：
  实现CPU和各外设间的分时操作。 CPU命令多个外设同时工作，CPU执行主程序的过程中可随时处理外设的中断请求。
  实时处理：
  保证实时处理外设的请求。外设要求的服务通常是随机的，外设要求CPU随时响应请求。

## Slide 7: §1.1 中断的概念
三、中断分类—按中断源分类
由外部事件引起的硬件中断（外部中断）
  外部中断源：
  一般I/O设备——如键盘、显示器、鼠标、打印机等。
  存储设备——如软盘、硬盘、光盘、磁带等。
  实时时钟——如各种定时器、计数器等。
  故障源——如电源故障、存储出错、I/O通道错误等。
由CPU内部指令引起的中断（又称内部中断）。
  内部中断源：
  CPU内部异常——如除法错、运算溢出、单步运行，断点运行等
  CPU执行中断指令——如“INT n”指令等。

## Slide 8: §1.1 中断的概念
多个中断请求时，响应优先级最高的中断
中断源发出中断请求信号，请求中断响应
CPU响应中断请求，保存断点，调用中断服务程序
处理中断任务（中断服务程序）
结束中断服务程序，返回断点执行主程序
四、中断过程
中断请求
中断排队
中断响应
中断处理
中断返回
看到桃林
如果同时看到桃林和西瓜地
藏起玉米记下藏点去摘桃子
把桃子搬回家
找回藏点再搬玉米

## Slide 9: §1.1 中断的概念
四、中断过程之(一)：中断请求过程
  中断源发出中断请求信号
  中断源配置有中断请求触发器，当外设准备就绪时，发出“准备好”信号，即将中断触发器置1，发出中断请求。该信号应能保持，直到得到响应。
  CPU清除已响应的中断请求信号：
  CPU已响应某中断时，清除其中断请求，为该设备下一次中断请求作好准备。
  *中断屏蔽的控制
  为了中断请求进行灵活的控制，对可屏蔽中断源配置有中断屏蔽触发器，只有当触发器相应位为0时，外设的中断请求才能送到CPU。
中断源发出中断请求信号，请求中断响应
中断请求
看到桃林

## Slide 10: §1.1 中断的概念
四、中断过程之(二) ：中断排队过程
  按优先级排队
  多中断源同时请求中断，CPU辨别和比较它们的优先权，进行中断排队，先响应优先级别最高的中断请求。
  注：由于中断请求信号是保持的，所以CPU响应完高级中断后还可响应低级中断。
多个中断请求时，响应优先级最高的中断
中断排队
如果同时看到桃林和西瓜地

## Slide 11: §1.1 中断的概念
四、中断过程之(三)：中断响应过程
  外设中断请求发生时，CPU能否马上为其服务呢？
  CPU响应中断要满足一定的条件，所以中断并不是马上得到响应。
  （1）中断响应的条件
  非屏蔽中断需要满足两个条件，可屏蔽中断需要满足三个条件
①无总线请求
②CPU执行完现行指令
非屏蔽中断响应条件
①无总线请求
② CPU被允许中断
③ CPU执行完现行指令
可屏蔽中断响应条件
CPU响应中断请求，保存断点，调用中断服务程序
中断响应
藏起玉米记下藏点去摘桃子

## Slide 12: §1.1 中断的概念
  ①CPU自动关中断：
  在完成现场保护前，禁止CPU响应其他中断；
  ②保护断点现场信息：
  保护标志寄存器(FR)和断点地址（当前IP和CS
  值），即将它们PUSH入堆栈；
  ③调用中断服务程序：
  获得中断程序入口地址，进入中断服务程序。
CPU响应中断过程
四、中断过程之(三) ：中断响应过程（续）
  （2）CPU响应中断过程将自动完成三项任务

## Slide 13: §1.1 中断的概念
四、中断过程之(三) ：中断响应过程（续）
  （3）CPU响应可屏蔽中断时序
  INTA负脉冲×2

## Slide 14: §1.1 中断的概念
  保护现场——中断程序中要用到一些寄存器，若不保护这些寄存器在中断前的内容，中断服务程序会将其修改。这样，返回主程序后，主程序将不能正确执行。在中断服务程序中保护这些寄存器的工作称为“保护现场”。实际上就是用PUSH指令将有关寄存器的内容推入堆栈。
  ★执行完保护现场后要开中断，允许CPU响应更高级中断请求。
第1步：保护现场
完成中断任务——执行具体的中断任务。比如将A/D转换器的值读入存储器中，或者将键盘的键值读入并处理。
第2步：中断任务
四、中断过程之(四)：中断处理过程
  中断处理过程即中断服务程序的工作过程
恢复现场——将主程序断点的状态恢复。在中断返回前必须用POP指令将保存在堆栈中的各寄存器的值恢复到原来的位置
★为了保证恢复现场过程不被高级中断所中断，在恢复现场前要关中断，恢复现场完成后要开中断
第3步：恢复现场
处理中断任务（中断服务程序）
中断处理
把桃子搬回家
调用IRET——中断服务程序中调用IRET指令，启动中断返回过程。
第4步：调用IRET

## Slide 15: §1.1 中断的概念
四、中断过程之(四)：中断处理过程
  中断处理过程即中断服务程序的工作过程
处理中断任务（中断服务程序）
中断处理
把桃子搬回家
保护现场
开中断
具体中断任务
关中断
恢复现场
开中断
IRET
中断服务程序
流程图
第1步
第2步
第3步
第4步

## Slide 16: §1.1 中断的概念
四、中断过程之（五）：中断返回过程
  中断服务程序中调用IRET便启动了中断返回过程
  1、将堆栈中的标志寄存器的值送回（POP）原处；
  2、将断点地址重新送回原处（IP和CS寄存器），
  CPU继续执行主程序。
中断返回过程
思考题：中断返回指令IRET和一般子程序返回
指令RET有何区别？
结束中断服务程序，返回断点执行主程序
中断返回
找回藏点再搬玉米

## Slide 17: §1.2 中断源的确定及接口
问题的提出：
  CPU在响应中断的时候如何知道是哪个中断源发出的请求呢？
  CPU是如何找到中断服务程序入口地址的？
本节的任务是：
  确定中断源，并找到该中断服务程序的入口地址。
中断源的识别方法通常有两种：
  查询中断（软件查询法）
  矢量中断（硬件识别法）

## Slide 18: §1.2 中断源的确定及接口
一、查询中断（软件查询法）及其接口
  定义
  查询中断是用软件查询的方法识别中断源。在外设有中断请求时，从多个设备中查找请求中断的那个中断源。
  查询中断的接口方法
  查询中断接口电路通常包括以下内容：
  1、每个外部中断源有一个中断请求线接入中断系统；
  2、向CPU的INTR引脚发出中断请求信号的“或”电路；
  3、中断请求锁存器及其译码电路：用于保存中断请求信息；
  4、程序读取中断请求信息，逐位查询是何中断源发出
  的中断请求，并调用其中断服务程序。

## Slide 19: §1.2 中断源的确定及接口
1）软件查询中断源
把各个外设的中断请求信号“相或”，产生一个总的中断请求信号。
0
1
2
7
INT
磁盘
磁带
CRT
键盘
打印
“或”
端口号＝XXH
6

## Slide 20: §1.2 中断源的确定及接口
查询中断接口举例：
注：中断信号高电平有效
8086CPU
INTR
M/IO
RD
D7
D6
D5
D4
0#
1#
2#
3#
&
&
地址
译码
IN AL,IPORT ; 取中断请求信息
TEST AL,80H ; 查询D7=1？
JNZ SEV0 ; 不为0转SEV0
TEST AL,40H ; 查询D6=1？
JNZ SEV1 ; 不为0转SEV1
TEST AL,20H ; 查询D5=1？
JNZ SEV2 ; 不为0转SEV2
TEST AL,10H ; 查询D4=1？
JNZ SEV3 ; 不为0转SEV3
…
中断请求锁存器&缓冲器
>=1
查询中断接口图
问：优先级顺序？

## Slide 21: §1.2 中断源的确定及接口
1）软件查询法的优先级确定
当CPU响应中断后，进入中断处理程序，在中断处理程序的开始部分安排一段带有优先级的查询程序。
  优点：省硬件
  缺点：中断响应慢
0
1
2
7
INT
磁盘
磁带
CRT
键盘
打印
“或”
端口号＝XXH
6

## Slide 22: §1.2 中断源的确定及接口
二、矢量中断及其接口
定义：
矢量中断是CPU要求通过I/O接口(通常是中断控制器，如8259A)提供中断申请信号和中断矢量标志(通常称类型号或中断号)，通过该标志在中断矢量(向量)表中获得中断服务程序入口地址的方法。
*需要强调的几个名词：
  中断号（中断类型号）：标识中断源的一个数值
  中断向量：中断服务程序的入口地址
  中断向量表：保存中断服务程序入口地址的表格

## Slide 23: §1.2 中断源的确定及接口
矢量中断接口举例（外部中断）
中断号

## Slide 24: §1.2 中断源的确定及接口
2）硬件中断优先权电路
通过硬件实现中断请求信号的优先级编码
例如采用74LS148——优先编码器
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
I4
I5
I6
I7
E1
A2
A1
GND
VCC
E0
GS
I3
I2
I1
I0
A0
74LS148
输 入 |  | 输 出 | 
E1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 | A2 A1 A0 | GS E0
1 0 | X X X X X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 | X X X X X X X 0 X X X X X X 0 1 X X X X X 0 1 1 X X X X 0 1 1 1 X X X 0 1 1 1 1 X X 0 1 1 1 1 1 X 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
I7输入的中断请求具有最高优先级I0输入的中断请求具有最低优先级

## Slide 25: §1.3 中断优先权与中断嵌套
三、中断优先级
系统中多个中断请求可能同时出现，CPU只能按一定的次序(优先级策略)予以响应和处理，这个响应的次序称为中断优先级
实现中断优先级的方法有：
  软件查询法：只需少量硬件支持
  硬件中断优先权电路：软件工作量小
  可编程中断控制器(如8259)：功能最强
  *当前中断服务程序只能被更高优先级的中断所打断，而低优先级的设备将等待，直到当前中断结束