## Slide 1
第一章 微型计算机概述
了解微型计算机层次结构
微处理器 微型计算机和微型计算机系统
    微型计算机系统的硬件结构
      冯·诺依曼（von Neuman）结构
由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设
备组成。
程序指令和数据采用二进制表示
实现程序存储和程序控制。
      早期微型计算机的三总线结构(总线的概念)
      数据总线，地址总线和控制总线

## Slide 2
微处理器的基本结构与指令执行过程
基本组成
累加器和算术逻辑单元（ALU）
寄存器阵列
控制部件
执行过程
取指令、分析指令、执行指令
运算基础
基本概念： 原码、反码和补码，BCD码 ，ASCII码
有符号数与无符号数，符号数的表示与补码运算

## Slide 3
若X= -107，Y= 74为字节宽度的有符号数，那么[X]补为 H， [Y]补为 H，[X+Y]补为 H， [X-Y]补为 H ，若将[X]补扩展到16位有符号数则为 H。
解：
[X]补 = 10010101B = 95H （107 =01101011B）
[Y]补 = 01001010B = 4AH
[X +Y]补 = [X]补+ [Y]补 = 10010101B+ 01001010B
= 11011111B = 0DFH
[-Y]补 = [Y]补取反加1 = 10110110B = 0B6H
[X -Y]补 = [X]补+ [-Y]补 = 10010101B+ 10110110B
= 1 01001011B = 4BH 结果溢出
[X]补16 = 0FF95H

## Slide 4
第二章 8086微型计算机体系结构
8086微处理器的内部结构
执行单元(EU)和总线接口单元（BIU）
EU：完成算术逻辑运算，计算出要寻址的操作数地址
BIU：完成取指令,操作数的存取，指令队列减少取指等待时间
取指和执行指令分开完成，实现CPU并行工作—两级流水线。
8086CPU寄存器
  基本寄存器：八个16位通用寄存器
  数据寄存器: AX(AH AL)、BX（BH BL）、 CX(CH CL)、DX(DH DL )
  地址指针及变址寄存器:SP BP SI DI
  控制寄存器组
指令指针IP 标志寄存器FLAG
四个段寄存器（ 四种类型的存储器段）
CS DS SS ES—实现存储器空间的分段管理
各种寄存器的作用和在指令中的使用方法
标志寄存器各标志位的功能
常用指令对标志位的影响
复位后各寄存器状态

## Slide 5
8086CPU的引脚及功能
主要引脚
地址线数据线 AD0~AD15分时复用， A16~A19高位地址或状态
控制和状态线
总线操作： RD,WR,READY, M/IO,ALE,BHE,
HOLD,HLDA , DEN, DT/R
中断与复位：NMI,INTR,INTA,RESET
工作方式与测试： MN/MX,TEST
电源和定时线 ： VCC,GND,CLK
各引脚功能功能
问： ALE引脚的功能是什么？ 如果没有BHE信号会怎么样？
8086在最小模式下的典型配置
  锁存器和缓冲器的工作原理
  最小模式下的典型配置图

## Slide 6
X1 X2
（8284A）
8086
地址
锁存器
STB
（8282*3）
（8286*2）
OE
（选用）
BHE
A19~A0
D15~D0
地址总线
数据总线
+5V
MN/MX
CLK
RESET
READY
8086在最小模式下的典型配置
AD15~AD0
A19~A16
DEN
DT/R
M/IO
WR
RD
HOLD
HLDA
INTR
INTA
ALE
BHE
READY
RESET
T

## Slide 7
8086 的 存 储 器 管 理
字节(8位)和字(16位)单位的数据存储与处理，规则字和非规则字
存储器空间的分段管理（存储器空间的大小，管理方式；段的大小）
物理地址和逻辑地址,物理地址的产生
问：已知一个字节数据存储的物理地址是12345H，数据在数据段的偏移地址为345H，求该数据存储地址的段地址。
8086 的堆栈操作
操作原则：后进先出，向下生成
问：已知当前SP=80H，CPU执行以下指令后，SP的值是什么？
POP AX
POP BX

## Slide 8
I/O端口组织
基本概念：I/O接口—为某种外部设备服务的电路
I/O端口— I/O接口中的数据通道
编址方式：存储器映像编址方式和独立编址
不同编址方式的特点：空间大小、访问指令等
8086总线操作及时序
总线周期：执行一个总线操作所需要的时间。
时序与时序图。
问：基本的总线周期通常包含几个T状态，什么是等待状态，如何在总线周期中插入等待状态？

## Slide 9: 执行指令MOV AL,[BX]的时序图
DS=3000H, BX=500CH, (3500CH)=9AH
A19~A16
T1
T2
T3
T4
A19~A16
/S6~S3
M/IO
A19~A0
RD
DT/R
DEN
CLK
S6 ~ S3
D15 ~D0
AD15~AD0
ALE
A15 ~ A0
还有INTA的时序图

## Slide 10
第三章 8086指令系统
8086指令系统基本概念
指令，指令系统，汇编程序，指令格式，操作数
8086的寻址方式
有效地址的概念及组成
寻址方式：
立即寻址 MOV AL,80H
寄存器寻址 MOV AX,BX
直接寻址 MOV AX，[2000H]
寄存器间接寻址 MOV AX，[BX]
寄存器相对寻址 MOV AX，20H [BX]
基址变址寻址 MOV AX，[BX][SI]
相对基址变址寻址 MOV AX，INF [BX] [SI]
输入输出端口寻址 IN AL，80H
串操作指令寻址 自动修改SI和DI的内容 STOSB STOSW(不考)
问： 指令MOV AX，20H [BX]的寻址方式是什么？该指令访问那个段？若DS=1000H，BX=200H， 指令操作数的物理地址是什么？

## Slide 11
8086指令分类
数据传送指令、算术运算指令、逻辑运算指令、字符串操作指令、控制转移指令和处理器控制指令
要求：熟悉各种指令的功能和指令格式，能指出指令出错原因
问：CBW指令的功能是什么？若AL=0A5H,执行CBW后，AX中的值是什么？
控制转移指令
程序调用和返回的过程（段内和段间调用与返回）
程序转移指令
无条件转移（段内和段间转移）
条件转移（哪些条件）

## Slide 12
第四章 汇编语言程序设计
汇编语言的格式
伪指令和程序结构
程序分段及存储器分配伪指令 (SEGMENT和ENDS ORG ASSUME )
变量定义及存储器申请伪指令 (DB/DW/DD)
过程定义伪指令(PROC/ENDP FAR NEAR)
符号定义伪指令(EQU =)
程序模块定义/连接伪指令(PUBLIC EXTERN)-不考
汇编语言运算符
修改属性的操作符(PTR)
数值返回操作符(SEG OFFSET)
现行地址符($)
汇编语言程序设计
要求：能阅读汇编程序，分析程序的功能，写出程序的注释，画出程序流程图（程序流程图要规范） 。编写简单功能的汇编程序

## Slide 13
第五章 存储器与存储器系统
存储器概述
存储器的结构：位结构方式和字结构方式
字节、字和指针在存储器空间中的存放
半导体存储器与存储器控制
存储器分类与存储单元译码方式
问题：各种存储器用在计算机存储器分层结构中的那一层、功能如何？
8086系统的存储器组织
存储器的容量如何确定、译码电路分析与设计（片选信号的产生74LS138）
如何确定存储器系统中存储芯片的地址空间。
计算机存储器的分层结构
计算机存储器的分层结构由那些类型的存储单元构成，各有什么特点？（速度、容量）
问题：在计算机存储器的分层结构中哪种存储单元的容量最大，哪种存储单元的访问速度最快？

## Slide 14
第六章 I/O接口与8255
基本概念
I/O接口与I/O端口的定义、组成与功能
I/O端口的寻址方式与译码电路设计
CPU与I/O数据传送方式
CPU与I/O间的接口信号
I/O控制方式
程序控制传送方式
无条件传送方式（同步方式）
异步查询方式
中断方式
直接存储器存取方式（DMA）

## Slide 15
可编程并行接口8255
可编程并行I/O接口8255A
内部结构与引脚功能
端口寻址与读写控制
端口功能：只考方式0
8255A的控制字和初始化编程
应用
LED接口
键盘显示接口

## Slide 16
第七章 可编程定时器计数器8253
定时，计数的基本概念
可编程定时器/计数器 8253
8253的基本功能和内部结构
8253的端口分配
8253的工作方式：只考方式0和方式3
8253在微机系统中的应用：
硬件连接、计数常数计算、初始化编程

## Slide 17
第八章 中断和8259A
8259芯片不考
中断概念
中断的定义与分类
问：完整的中断过程包括那些部分，各实现什么功能？
中断请求---中断排队---中断响应---中断处理---中断返回
中断源的确定及接口（查询和外部中断矢量的确定）
中断优先级(Priority)的判别：
软件查询和硬件中断优先权电路
中断向量与中断向量表
中断向量与中断向量表的组成与存储
问：如何通过中断类型号获得中断服务程序的入口地址
问：如何用汇编程序设置中断向量？

## Slide 18
8086 的中断系统
中断源：软件中断（指令中断与内部异常）
外部中断的响应流程与时序。
中断号 中断向量

## Slide 19
某中断服务程序的入口地址为23456H，中断服务程序第一条指令的偏移量为456H，放置在中断向量表中的位置为20H，问此中断向量号是多少？入口地址在中断向量表中如何放置？
分析：
中断向量号 = 中断向量地址/4 =08H
中断向量 IP = 456H CS =2300H 2300:456H
20H开始的四个单元的内容为：56H,04H,00H,23H(记：低地址存IP，高地址存CS)

## Slide 20: 考试题型
1、填空题（30分）
2、分析题（30分）
3、综合应用题（40分）---存储器扩展；I/O接口；中断；8253；8255等