## Slide 1: 第4章 汇编语言程序设计

## Slide 2: 本章主要内容
§4.1 汇编语言程序格式和伪指令
§4.2 DOS系统功能调用和--BIOS中断调用（不考，实验会用）
§4.3 汇编语言程序设计方法与实例

## Slide 3: 关于汇编语言：引子
什么是汇编语言（Assembly Language）？
定义：使用指令的助记符、符号地址和标号等编写的程序设计语言。
特点：汇编指令与机器码一一对应；特定汇编语言只针对特定CPU
用汇编语言编程的优缺点
优点：运行速度快，实时性好，占用内存空间小，能最大限度地发挥硬件的作用。
缺点：可读性差，移植性差，对程序员要求高
汇编语言的适用场合
绝大部分系统软件；涉及快速处理、位处理和访问硬件设备的高效程序——实时数据处理程序、实时控制程序、高级绘图程序、游戏程序等。

## Slide 4
学习汇编语言的目的：
理解微型计算机及接口原理；
学会一种汇编语言，就能举一反三，触类旁通。也就打好了学习32位、64位高档机程序设计的基础。
学习汇编语言同样可以加深对高级语言设计的理解，有益于提高高级语言编程能力。
关于汇编语言：引子

## Slide 5: 关于汇编语言：引子
汇编语言的汇编处理过程
1)编辑(EDIT.EXE)：按语法规则编写源程序 PROG.ASM；
2)汇编(MASM.EXE)：用汇编程序将源程序翻译成目标文件 PROG.OBJ；
3）链接(LINK.EXE)：用链接程序对1个或几个.OBJ模块连接后，生成能在机器上执行的程序 PROG.EXE。

## Slide 6: §4.1 汇编语言程序格式和伪指令
4.1.1 汇编语言程序格式
4.1.2 伪指令语句
4.1.3 完整的汇编语言程序框架

## Slide 7: 4.1.1 汇编语言程序格式
汇编语言程序有两类指令语句：
指令（instruction）
与机器码一一对应（第3章内容）
伪指令（Pseudo['sju:dəʊ] Instruction)
指示性语句，不产生机器码，在汇编过程中完成特定功能。

## Slide 8: 4.1.1 汇编语言程序格式
1. 指令语句
指令语句格式
标号：指令助记符 操作数 ；注释
1）标号
标号是指令的符号地址，后面须加冒号“：”。
标号以英文字母或特殊字符打头
标号具有段基址、偏移量及类型三种属性。

## Slide 9: 4.1.1 汇编语言程序格式
1. 指令语句
指令语句格式
标号：指令助记符 操作数 ；注释
1）标号：指令的符号地址；
2）指令助记符：
表示指令的操作码，不可缺少。

## Slide 10: 4.1.1 汇编语言程序格式
1. 指令语句
指令语句格式
标号：指令助记符 操作数 ；注释
1）标号：指令的符号地址；
2）指令助记符： 表示指令的操作码；
3）操作数：1条指令可包含1个或2个操作数，也可没有操作数。
可以是：常量，字符和字符串(ASCII码)，变量，标号，存储器，表达式。

## Slide 11: 1. 指令语句
操作数——具体内容
1条指令可包含1个或2个操作数，也可没有操作数。
操作数的组成：
常数 二进制数，加B；
10进制数，可加D或省略；
16进制数，加H，AF前要加0；
2-10进制BCD数，加H，要用调整指令
字符或字符串 用单引号' '括起来
变量 程序运行期间可修改，数值可由DB、DW、DD等来定义
标号 如JMP NEXT中的NEXT
存储器 指令系统中已介绍
表达式——新内容，下面将专门介绍

## Slide 12: 4.1.1 汇编语言程序格式
1. 指令语句
指令语句格式
标号：指令助记符 操作数 ；注释
1）标号：指令的符号地址；
2）指令助记符： 表示指令的操作码；
3）操作数：常量，字符和字符串(ASCII码)，变量，标号，存储器，表达式。
4）注释：说明指令或程序的功能，增强程序可读性，可省略。注释前必须加分号“；”

## Slide 13: 4.1.1 汇编语言程序格式
2. 伪指令语句
伪指令语句的格式如下：
名字 伪指令指示符 操作数 ；注释
1）名字
是给伪指令语句起的名称(由程序员决定)，格式要求与标号类似
【例】VAR DB 05H,06H,07H ;定义字节型（Data Byte）变量
;VAR,并将其初始化为05H,06H,07H

## Slide 14: 4.1.1 汇编语言程序格式
2. 伪指令语句
名字 伪指令指示符 操作数 ；注释
1）名字：是给伪指令语句起的名称。
2）伪指令指示符：代表伪指令功能，是伪指令语句中不可缺少部分，如：
段定义语句 SEGMENT和ENDS
过程定义语句 PROC和ENDP

## Slide 15: 4.1.1 汇编语言程序格式
2. 伪指令语句
名字 伪指令指示符 操作数 ；注释
1）名字：是给伪指令语句起的名称；
2）伪指令指示符：代表伪指令功能；
3）操作数：无操作数，或带1到多个操作数；
4）注释：说明功能，和指令注释相同。
【例】VAR DB 05H,06H,07H ;定义字节型（Data Byte）变量
;VAR,并将其初始化为05H,06H,07H

## Slide 16: 3. 表达式和运算符
表达式的定义：将常数、符号、寄存器等通过运算符连接起来的式子叫做表达式。
特点：不论是常数、变量还是标号，都可用表达式的形式给出。
下面浏览一下常用表达式的运算符
4.1.1 汇编语言程序格式

## Slide 17: 表达式的运算符
大家是不是有一种疑惑：算术逻辑运算在第三章不是讲过吗，
伪指令里面的加减乘除又是神马？ 让我们看看表达式代表啥

## Slide 18: 表达式的运算符
所以，结论出来了：
1）算术逻辑运算指令，是程序运行期间进行的计算；
2）伪指令里的算术逻辑运算，是汇编程序MASM.EXE做的运算，并且它一定可以在程序运行前可以做的运算。
举个例子看看：

## Slide 19
DATA_1 EQU 34H ；符号表示常数
DATA_2 DW 56H ；变量
…
MOV BX，DATA_1 AND 0FH
MOV CX, DATA_2 OR 0FH
对常数DATA_1按位进行与运算，结果存到BX寄存器。√
对变量DATA_2按位进行或运算，结果存到CX寄存器。×
正确
错误
MOV BX，DATA_1 AND 0FH 实际上等效于
MOV BX，04H ;04H是汇编程序算出来的

## Slide 20: 表达式的运算符(续)

## Slide 21: 表达式的运算符(续)

## Slide 22
运算符的优先级：表达式运算符也有优先级

## Slide 23: 常用运算符举例
1）算术运算符
【例4.1】利用现行地址符“$”和减法运算符“-”求数组的长度。程序段：
DATA SEGMENT ；数据段
LIST DB 12，38，5，29，74 ；LIST数组（变量）
COUNT EQU $ - LIST ；COUNT=现行地址-
；LIST的偏移地址
DATA ENDS
┇
MOV CX，COUNT ；CXLIST数组长度
解：LIST变量的起始地址偏移量为0，“$”符表示本指令的现行地址偏移量，它等于5，所以$-LIST=5-0=5，并赋予常量COUNT，这样可很方便地求得变量字节长度。
想想：$和'$'有啥区别

## Slide 24: 常用运算符举例
2）逻辑运算符和关系运算符
【例4.2】将表达式的运算结果送到寄存器中。
MOV AL，NOT 10110101B
；AL01001010B
MOV BL，10H GT 20H
；BL00H，因10H>20H为假，输出全0
MOV BX，6 EQ 0110B
；BXFFFFH，因6=6为真，输出全1

## Slide 25: 常用运算符举例
3）数值返回运算符
数值返回运算符OFFSET和SEG
【例4.3】 将TABLE变量的段基址：偏移量送入 DS：BX。
TABLE DB 40H，79H，24H，30H，19H ;数字0~9的
12H，02H，78H，00H，18H ;七段代码表
┇
MOV BX，OFFSET TABLE ;BXTABLE的偏址
MOV AX，SEG TABLE ;AXTABLE的段址
MOV DS，AX ;DSTABLE的段址

## Slide 26: 常用运算符举例
4）修改属性运算符
【例4.6】对存储单元的属性进行修改。
INC BYTE PTR [BX]
；将字节存储单元的内容增1
INC WORD PTR[BX]; 和上一句有何区别？
用“BYTE PTR”指明存储单元[BX]为字节单元。
MOV BX，ES：[DI]
；BX  （16×ES+DI）的内容
未加段超越前缀ES时，存储单元[DI]默认DS为段基地址，加了ES:操作符后，段基地址修改成了ES。

## Slide 27: 4.1.1 汇编语言程序格式 4.1.2 伪指令语句 4.1.3 完整的汇编语言程 序框架

## Slide 28: 4.1.2 伪指令语句
1. 段定义语句
段定义语句：SEGMENT和ENDS
【例4.7】用段定义语句定义一个数据段, 段名为DATA, 段中包含X、Y两个变量。
DATA SEGMENT ；数据段开始，DATA为段名
；DATA表示该段的基址
X DW 1234H ；变量X的段基址:偏移量=DATA:0000
; 内容初始化为：1234H
Y DB 56H ；变量Y的段基址:偏移量=DATA:0002
；内容初始化为56H
DATA ENDS ；数据段结束

## Slide 29: 2.段分配语句 ASSUME （了解）
用处：告诉汇编程序MASM.EXE：4个段寄存器CS、DS、SS、ES分别与哪些段有关。
格式：
ASSUME CS：代码段名，DS：数据段名
SS：堆栈段名，ES：附加段名
注意：只是描述相关性，并没有给段寄存器具体赋值，程序中还需要段寄存器赋值语句。

## Slide 30: 3.过程定义语句PROC和ENDP
功能：定义过程（Procedure），或称子程序（Sub Function），用CALL语句来调用。
格式：
过程名 PROC [NEAR]/FAR
┇ ；过程内容
RET
过程名 ENDP
过程属性：过程名像标号一样，有3种属性：段基址、偏移地址和距离属性（NEAR或FAR），距离属性默认值为NEAR

## Slide 31: 4.变量定义语句(DB、DW、DD、DQ和DT)
变量定义语句的一般形式为：
变量名 伪指令指示符 操作数 ；注释
变量名：用符号表示，也可以省略。
伪指令：包括DB、DW、DD、DQ和DT，分别定义字节（Byte）、字（Word）、双字（Double Word）、4字（Quater Word）和10字节（Ten Byte）变量。
操作数：用于设置初值
—可用？来表示随机值；
—可用DUP来定义重复值；
—可用$来表示当前有效地址（EA）

## Slide 32: 4.变量定义语句--举例
【例4.8】 变量定义语句举例。
FIRST DB ？ ；定义一个字节变量
；初始值不确定
SECOND DB 20H，33H ；定义两个字节变量
THIRD DW 22H，0F44H ；定义两个字变量
FOUR DQ 12345678H ；定义一个双字变量

## Slide 33: 4.变量定义语句--重复值DUP举例
用DUP来定义重复变量，其格式为：
变量名 伪指令指示符 n DUP (操作数)
其中n为重复变量的个数，DUP还可以嵌套。
【例4.9】
N1 DB 100 DUP (?)
；分配100个字节单元，初值不确定
N2 DW 10 DUP (0)
；定义10个字单元，初值均为0
N3 DB 100 DUP (3 DUP(8), 6)
；定义100个“8，8，8，6”的数据项

## Slide 34: 4.变量定义语句（可能考试 ）
操作数项（初始化数据项）也可写成单个字符或字符串的形式，通常用字节来表示。
【例4.10】字符串变量举例。
DB ‘Welcome’
；在内存中顺序存放各字符的ACSII码
DW 'AB'; 存放顺序是：4241H
注意存放的顺序是：'W','e','l','c','o','m','e'
也就是说'W'在低地址！
注意：定义WORD类型时顺序和BYTE类型不一样

## Slide 35: 4.变量定义语句---变量存放情况
【例4.11】 如数据在存储单元中的存放形式如图4.2，试给出相应的变量定义语句。
DATA1 DB ‘3’，‘A’
DATA2 DW 98，100H，-2
DATA3 DD 12345678H
DATA4 DB 100 DUP (0)

## Slide 36: 5.程序结束语句
功能：指示源程序结束。一般位于程序的最后一行，汇编程序遇到END则停止汇编。
格式：
END [标号名或名字]
说明：标号名或名字可省略。

## Slide 37: 6.其它伪指令
1）等值伪指令EQU
使用EQU语句可使程序更清晰、易读，其格式为：
符号名 EQU 变量、标号、常数等
【例4.12】
Profit EQU 10 ;常数值10赋给符号名Profit
CNT1 EQU 41H ;常数值41H赋给符号名CNT1
COUNT EQU 8 ;常数值8赋给COUNT
说明：汇编程序遇到EQU执行直接替代的操作。
*类似C语言的define语句

## Slide 38: 6.其它伪指令
2）定义类型伪指令 LABEL
功能：将LABEL左边的名字定义为右边的类型，其作用与PTR类似。
格式： 名字 LABEL 类型
举例： 【例4.13】
BARRY LABEL BYTE
；将BARRY定义为字节变量
TOP LABEL WORD
；将TOP定义为字变量
SUBRT LABEL FAR
；将SUBRT定义为FAR标号

## Slide 39: 6.其它伪指令
3）对准伪指令 EVEN
功能：将下一语句指向的地址调整为偶地址，确保存取一个字数据只要进行一次操作。
举例：【例4.14】对准伪指令举例。
DATA SEGMENT
X DB 'M'；X变量的偏移地址为0
EVEN；将下一语句指向地址调整为偶数
Y DW 100 DUP（？）
；Y变量从地址为02H处开始存放
DATA ENDS

## Slide 40: 6.其它伪指令
4）ORG伪指令（要记住）
功能：为ORG下面一条语句指定起始偏移地址，可放在程序的任何位置上。
【例4.15】 ORG伪指令举例。
DATA SEGMENT
ORG 1200H
A1 DB 12H，34H ；A1变量偏移地址为1200H
ORG 2000H
A2 DW 3040H，2830H；A2变量偏移地址为2000H
DATA ENDS

## Slide 41: 6.其它伪指令
4）ORG伪指令
CODE SEGMENT
ORG 400H
；此段代码段起始地址偏移量为400H
ASSUME CS：CODE，DS：DATA
┇
CODE ENDS

## Slide 42
4.1.1 汇编语言程序格式
4.1.2 伪指令语句
4.1.3 完整的汇编语言程序框架

## Slide 43: 4.1.3 完整的汇编语言程序框架
描述：完整的汇编语言程序包含数据段、代码段、堆栈段和附加数据段。
说明：
代码段：是必须要有的；
堆栈段：根据情况设置；
数据段：代码段中要用到变量或数据时，
应该设置数据段。
附加段：用到字符串时需要设置。

## Slide 44: 1.完整的汇编语言程序框架
【例4.17】 汇编语言程序框架。
DATA SEGMENT ；数据段
X DB ？
Y DW ？
DATA ENDS
；
EXTRA SEGMENT ；附加段
ALPHA DB ？
BETA DW ？
EXTRA ENDS
；
STACK SEGMENT PART STACK ‘STACK’ ;堆栈段
STAPN DB 100 DUP（？） ;定义100字节空间
TOP EQU LENGTH STAPN
STACK ENDS

## Slide 45: 1.完整的汇编语言程序框架
;代码段
CODE SEGMENT
MAIN PROC FAR ;过程定义语句
;说明4个段寄存器分别与哪些段有关
ASSUME CS：CODE， DS：DATA ES：EXTRA，SS：STACK
START：
MOV AX，STACK ;设堆栈段寄存器SS: SP
MOV SS，AX
MOV SP，TOP
PUSH DS ;DS入栈保护
SUB AX，AX ;AX=0
PUSH AX ;段内偏移量“0”入栈
MOV AX，DATA ;AX  数据段基址DATA
MOV DS，AX ;DS  数据段基址DATA

## Slide 46: 1.完整的汇编语言程序框架
MOV AX，EXTRA
MOV ES，AX ;ES 附加段基址EXTRA
┇ ;用户要编写的程序内容
┇
RET ;返回DOS
MAIN ENDP ;MAIN过程结束
CODE ENDS ;代码段结束
END MAIN ;整个源代码结束
说明1—段定义：代码段、数据段、附加段和堆栈段，用SEGMENT和ENDS定义。
说明2—变量：数据段或附加段，用DB、DW等设置实际数值。

## Slide 47: 1.完整的汇编语言程序框架
说明3—代码段：代码段用来存放可执行的指令序列。本例整个代码段定义为远过程的形式，过程名为 MAIN。
说明4—返回指令：最后一条指令语句为过程返回指令RET，使程序执行完后返回到调用它的地方。
说明5—段关联和段寄存器赋值：MAIN过程中，首先用段分配伪指令ASSUME告诉汇编程序，4个段寄存器分别与哪些段相对应，但不能将段基地址装入相应的段寄存器中，还要给DS、ES和SS寄存器赋初值，CS则由操作系统赋初值。
说明6—堆栈初始化：对于堆栈段，要给SS和SP赋初值，以设定堆栈。

## Slide 48: 1.完整的汇编语言程序框架
说明8—返回DOS：设置堆栈后，紧接着用下面3条指令，将DS推入堆栈保护起来，再使00H入栈，以便在程序结束时，能执行RET指令来返回DOS，即：
PUSH DS ；DS入栈
SUB AX，AX
PUSH AX ；00H入栈

## Slide 49: 1.完整的汇编语言程序框架
说明9—用户代码位置：用户编写的程序的具体内容，放在初始化程序之后，RET指令之前。
说明10—结束：代码段之后，再安排一条END MAIN指令，汇编程序遇到这条指令后就结束汇编，并自动从MAIN过程开始往下执行程序。

## Slide 50: 2. 关于堆栈的进一步说明
1） 堆栈设置的另一种方法：
STACK SEGMENT STACK ；设置堆栈段
DW 50 DUP（？） ；定义50个字空间，
；偏移地址为00~99
TOP LABEL WORD ；将TOP定义为字类型
；其偏址为100
STACK ENDS
CODE SEGMENT
┆
START： MOV AX，STACK
MOV SS，AX ；设置SS
MOV SP，OFFSET TOP
┆ ；SP  TOP的偏移地址100
CODE ENDS

## Slide 51: 2. 关于堆栈的进一步说明
2） 如果没有设置堆栈：连接时会给出一个警告信息：
Warning: no stack segment
此错误不影响连接过程的完成，这时，DOS会自动定义一个堆栈段，使程序仍可正常运行。

## Slide 52: 3.关于返回DOS系统的进一步说明
1）DOS程序应该能正确返回DOS：程序在DOS下运行结束后，如不能正确返回DOS，则其它程序将无法运行，还会导致死机。因为DOS是单任务操作系统。
2）返回DOS的3种方法：
【1】按程序框架设定的方法返回；
【2】执行4CH号DOS功能调用返回；
【3】用INT 20H指令直接返回DOS。

## Slide 53: 3.关于返回DOS系统的进一步说明
2）返回DOS的3种方法：
【1】按程序框架设定的方法返回；
先将主程序定义为一个远过程，再执行3条指令：
PUSH DS
SUB AX，AX
PUSH AX
┇
RET
将DS和00H推入栈，再执行RET指令，转去执行INT 20H指令，返回DOS。这是返回DOS的常规方法。
执行这几条指令后，为什么能正确返回DOS？具体过程请参看本教材P127。

## Slide 54: 3.返回DOS操作系统
【2】执行4CH号DOS功能调用。
程序结束前按如下方法使用4CH号DOS功能调用指令，返回DOS。
MOV AX，4C00H ；AH=4CH，是DOS功能号
；AL通常置为0
INT 21H
这种方法功能更强，更安全，使用也比较方便，建议使用这种方法返回DOS。
【3】用INT 20H指令。
若编写的程序要以.COM文件的形式执行
可用INT 20H指令直接返回DOS。

## Slide 55: §4.2 DOS系统功能调用和 BIOS中断调用
4.2.1 概述
4.2.2 DOS系统功能调用
4.2.3 BIOS中断调用

## Slide 56: 4.2.1 概述
磁盘操作系统DOS采用模块化、层次化结构，其层次结构如图4.4所示。

## Slide 57: 4.2.1 概述
组成DOS的各主要模块的功能：
系统硬件
主要指I/O设备，如CRT显示器、打印机、键盘、硬盘和鼠标等。
基本输入输出系统 BIOS(Basic Input Output System)
包含了能直接与底层硬件打交道的设备驱动程序。此外还包含系统设置信息、开机后自检程序和系统自启动程序。利用中断调用指令INT n，可以直接调用BIOS中的外设驱动程序，实现对主要I/O设备的控制管理。

## Slide 58
DOS核心 MSDOS.SYS
  该模块是以BIOS为基础的一组的服务程序；
  称为DOS系统功能调用；
  用INT 21H指令来调用，以功能号来区分不同的服务程序；
  功能比BIOS更齐全、更完整。
命令处理程序 COMMAND.COM
它执行后，出现DOS命令提示符“>”；
它接收用户命令，进行分析处理后，让机器执行各种应用程序，并在CRT上显示执行结果。

## Slide 59
4.2.1 概述
4.2.2 DOS系统功能调用
4.2.3 BIOS中断调用

## Slide 60: 4.2.2 DOS系统功能调用
1. 中断处理程序分类
软件中断：INT n指令 ，n =00~FFH，256个中断；
  n=00~04H——为专用中断，处理除法错、单步、不可屏蔽中断NMI、断点、溢出中断；
  n=10H~1AH、2FH、31H、33H——为BIOS中断，即保存在系统ROM BIOS中的BIOS功能调用。
  n=20H~2EH——为DOS中断，即DOS系统功能调用，可对显示器、键盘、打印机、串行通信等字符设备提供输入输出服务。

## Slide 61: 1. 中断处理程序分类
DOS系统功能调用（n=20H~2EH）
  n=20H为程序结束中断，利用INT 20H中断可返回DOS操作系统。
  n=21H则为功能最强大的DOS中断，它包含了很多子功能，给每个子功能程序赋一个编号，称为功能号，调用前要送到AH寄存器中。

## Slide 62: 2. DOS系统功能调用方法
1）功能号送到AH寄存器中，AH=00~6CH。
2）入口参数送到指定的寄存器中（不带参数则不用设置）。
3）执行INT 21H指令。
4）得到出口参数，或将结果显示在CRT上。
部分DOS功能调用见表4.4 (教材Page130)。

## Slide 63: 3. DOS系统功能调用举例
1）DOS键盘功能调用
利用DOS功能调用，可将读入的键值送进AL，并显示在CRT上，或检查是否有键压下等，还可将从键盘输入的一串字符输入到内存缓冲区中。
例4.18 DOS功能调用1，等待从键盘输入一个字符。
MOV AH，01 H ；AH 功能调用号01H
INT 21H ；AL 读入键值，并显示该字符
若有键压下, 读入键值, 并检查是否为Ctrl-Break键?若是, 自动调用INT 23H中断, 执行退出命令；否则将键值送入AL, 并显示该字符。

## Slide 64: 3. DOS系统功能调用举例
例4.19 交互式程序中，用户键入字母键Y或N，分别转入不同的程序去处理，并在CRT上显示键入字符; 若按了Ctrl-Break，则结束程序，否则继续等待。
GET_KEY：
MOV AH，01H ；AH 功能调用号01H
INT 21H ；AL 读入键值
CMP AL，‘Y’ ；键值是Y吗？
JE YES ；是，转YES
CMP AL，‘N’ ；不是Y，是N吗？
JE NO ；是，转NO
JNE GET_KEY ；不是N，返回继续等待
YES： ┇ ；按Y键的处理程序
NO： ┇ ；按N键的处理程序

## Slide 65: 3. DOS系统功能调用举例
【例4.20】DOS功能调用6，控制台I/O（控制台指键盘和CRT），不检查是否按了Ctrl-Break键。
MOV AH，6 ；6号功能调用
MOV DL，0 FFH ；DL=FFH，键盘输入
INT 21H
当调用时DL=FFH，表示从键盘输入字符。执行后，若ZF=0，则AL中为输入字符的键值；若ZF=1，表示无键压下，AL中不是键值。
如果调用时DL≠FFH，表示从屏幕输出字符。

## Slide 66: 3. DOS系统功能调用举例
【例4.21】 利用0AH号DOS功能调用，将键入字符送输入缓冲区。
调用前预先定义一个缓冲区，首地址为：DS：DX。
缓冲区的第一个字节由用户指定，存放缓冲区最大容量（字节数）；第二个字节保留，功能调用后存放实际键入的字符个数；从第三个字节开始存入键盘输入的实际字符的ASCII码，直到击了ENTER键为止。
若键入的字符数小于最大字节数，缓冲区其余部分都填0；若大于最大字节数，则后键入的字符丢失，并发出嘟嘟声。

## Slide 67
程序如下：
DATA SEGMENT
BUFF DB 50 ；定义缓冲区最大50(32H)字节
DB ？ ；存实际键入字节数
DB 50 DUP(?) ；定义50个字节空间
；存放键入字符的ASCII码
DATA ENDS
CODE SEGMENT
┇
MOV AX，DATA ；定义DS：DX
MOV DS，AX ；DS=缓冲区首址基地址
MOV DX，OFFSET BUFF ；DX=缓冲区首址偏址
MOV AH，0AH ；AH=功能号10
INT 21H
┇
CODE ENDS

## Slide 68: 3. DOS系统功能调用举例
若键入的字符串为“good morning.”，包括空格共13（0DH）个字符，则缓冲区各单元存储的信息如图4.5所示。要检查是否已在缓冲器中存入字符串，可用显示字符的功能调用，将字符串显示在屏幕上。

## Slide 69: 3. DOS系统功能调用举例
2）显示功能调用
2号功能调用用来显示单个字符，9号功能调用则显示以$结尾的字符串。
【例4.22】编写显示星号“*”的程序。
MOV DL，‘*’ ；DL 要显示字符的ASCII码
MOV AH，02H ；AH 功能号02H
INT 21H ；显示星号“*”

## Slide 70
9号功能调用前, 要将字符串的首地址送到DS：DX中,调用后显示以DS：DX为首地址的字符串，直到遇到$符为止，$符不显示出来。
【例4.23】显示信息“Try again.”, 并回车、换行。
DATA SEGMENT
MESS DB ‘Try again.’，0DH，0AH,‘$’;待显示字符串
DATA ENDS
┇
MOV AX，SEG MESS
MOV DS，AX ；DS 字符串起始段地址
MOV DX，OFFSET MESS ；DX 偏移地址
MOV AH，9 ；AH 功能号9
INT 21H ；显示该字符串
程序中，0DH、0AH是回车、换行键的ASCII码。

## Slide 71: 3. DOS系统功能调用举例
3）打印功能调用
将要在打印机上打印的字符的ASCII码送到DL中，作为入口参数，然后执行5号功能调用，DL中的字符便会送到打印机去打印。
【例4.24】 在打印机上打印一串字符“Right.”，打印前换页，打印完后回车、换行。

## Slide 72
程序如下：
CHAR DB 0CH, ‘Right.’, 0DH, 0AH, ‘$’
；待打印字符串，0CH为换行码
MOV BX，0 ；BX指向字符串开头
MOV AH，5 ；AH=功能号5
NEXT：
MOV DL，CHAR [BX] ；取一个字符
CMP DL，‘$’ ；是$符吗
JE TO_STOP ；是，转停止打印
INT 21H ；否，打印该字符
INC BX ；指向下一个字符
JMP NEXT ；继续打印下一个字符
TO_STOP： ┇ ；停止打印处理

## Slide 73
4.2.1 概述
4.2.2 DOS系统功能调用
4.2.3 BIOS中断调用

## Slide 74: 4.2.3 BIOS中断调用
在80X86微型计算机中，从内存地址0FE000H 开始的8KB存储空间中，用EPROM固化了ROM BIOS程序。（现代的PC机用的是EEPROM）
ROM BIOS模块包含了系统加电自检程序、引导装入程序、基本I/O设备驱动程序以及接口控制等功能模块，它们以中断服务程序的形式向程序员开放。

## Slide 75
关于BIOS 和DOS 调用的几点说明：
  有些DOS系统功能调用和BIOS中断调用能完成同样的功能。例如，要打印一个字符，可以用INT 21H的5号DOS功能调用，也可用BIOS的INT 17H的0号中断调用。
  BIOS更接近硬件，使用起来要复杂一些，应尽量使用DOS系统功能调用。
  有些情况下，必须使用BIOS中断调用。例如，INT 17中断的2号调用为读打印机状态，DOS功能调用无这种功能，只能使用BIOS中断调用。

## Slide 76
ROM BIOS中断调用的方法
    1）功能号送AH
    2）设置入口参数
    3）执行INT n指令（n=10H~1AH、2FH、31H、33H）
    4）分析出口参数及状态
*与DOS系统功能调用法类似

## Slide 77: 1.键盘中断调用INT 16H
这种类型的中断调用有3种功能，功能号为0，1，2，调用前，需将功能号送到AH中。
1）0号功能调用
功能：从键盘读入一个字符。
【例4.27】编写从键盘读入一个字符的程序段。
MOV AH，0 ；功能号0
INT 16H ；等待键盘输入

## Slide 78: 1.键盘中断调用INT 16H
键盘上的键用2个8位数值进行标记:
最高位b7决定该键是压下还是松开，b7=0，表示该键压下，b7=1，表示键已松开。
后7位是这样定义的：对于有ASCII码的键来说，第一字节为ASCII码，第二字节为键盘扫描码，后者由系统根据键的位置确定；
对于无ASCII码的键来说，第一字节为0，第二字节为扩展码。
这样，利用INT 16H的0号功能调用，就可知道是哪个键压下了或松开了。

## Slide 79: 1.键盘中断调用INT 16H
2）1号功能调用
查询键盘缓冲区，对键盘扫描，但不等待。
例4.28 编程查看键盘缓冲区。
MOV AH，1 ；功能号1
INT 16H
调用结果：
ZF=0，键盘缓冲区不空，有键按了，AL=键入字符ASCII码，AH=扫描码；
ZF=1，缓冲区空。

## Slide 80: 1.键盘中断调用INT 16H
3）2号功能调用
检查键盘上各特殊功能键的状态。
例4.29 检查特殊功能键的状态。
MOV AH，2 ；功能号2
INT 16H
调用结果:
AL=键盘状态字节KB_Flag，每1位对应一个特殊功能键，如图：

## Slide 81: 2.打印机中断调用INT 17H
这类中断调用也有0、1、2等3种。调用前，AH功能号，DX打印机号（0~2）。
1）0号功能
在打印机上打印1个字符，AH打印机状态。调用前AL=待打印字符的ASCII码。
例4.30 在打印机上打印一个字符“$”。
MOV AL，‘$’ ；AL 待打印字符$的ASCII码
MOV DX，02H ；打印机号
MOV AH，0 ；功能号
INT 17H ；打印$符，AH 打印机状态

## Slide 82: 2.打印机中断调用INT 17H
2）1号功能
初始化打印机，AH中返回打印机状态。
例4.31 初始化指定的打印机。
MOV DX，00H ; 打印机号
MOV AH，01H ; 功能号
INT 17H ; 结果：初始化打印机
; AH 打印机状态

## Slide 83: 2.打印机中断调用INT 17H
3）2号功能
返回打印机状态到AH中。
例4.32 返回指定打印机的状态字。
MOV DX，01H ；打印机号
MOV AH，02H ；功能号
INT 17H ；结果： AH 打印机状态
0~2号调用返回的打印机状态字见下页。

## Slide 84: 2.打印机中断调用INT 17H
图4.7 打印机状态字各位意义

## Slide 85
控制系统中的视频显示，也称视频服务中断。
视频ROM BIOS位于显卡上，不同显卡能提供的视频服务功能也不一样，INT 10H能支持多种服务功能，由AH指定，AH=00H~1CH。
INT 10H中断控制显示器的功能十分强大，还在不断发展。
采用汇编语言控制很复杂，程序也较长，一般采用高级语言编程。
3.显示中断调用INT 10H

## Slide 86
提供对鼠标（mouse）的控制和调整，处理鼠标驱动程序提供的信息。
功能号为00H~34H。与DOS系统功能调和大部分BIOS功能调用不同，功能号不放入AH，而放在AL中，事先令AH=0。
目前可用的鼠标功能调用有50余个。如：鼠标复位，显示或隐藏鼠标光标，设置鼠标光标位置，设置图形或文本光标，设置或获取加速曲线等等。
4.鼠标中断功能调用INT 33H

## Slide 87: §4.3 汇编语言程序设计方法与实例

## Slide 88: 引子—结构化程序设计方法
汇编语言程序设计采用结构化程序设计方法。
每个程序只有一个入口，必须要有出口，中间内容不能含有死循环语句。
程序都按照顺序结构、条件分支结构和循环结构等3种基本结构进行构建。
设计时先考虑总体、全局目标，再考虑细节、局部问题，把复杂问题分解为一个个模块或子目标，一步步进行设计。
将这些基本结构、子模块合理组合起来，就可构成一个大的程序。

## Slide 89: 引子—结构化程序设计方法
编程时要在程序行上适当加注释。这样设计出来的程序层次分明，结构清楚，可读性强，便于调试。
编写较复杂的程序时，一般应先画出程序流程图，将设计步骤细化，再按流程图设计编写程序。

## Slide 90
4.3.1 顺序结构程序设计
4.3.2 分支程序设计
4.3.3 循环结构程序
4.3.4 代码转换程序
4.3.5 过程调用

## Slide 91: 4.3.1 顺序结构程序设计
顺序结构程序也称为简单程序，这种程序按指令排列的先后顺序逐条执行。
例4.33 编写显示一个笑脸字符在显示器上的程序，程序命名为HAPPY.ASM。
PROG1 SEGMENT
ASSUME CS：PROG1 ；只有1个代码段
START: MOV DL，1 ；DL 要显示字符
； 的ASCII码
MOV AH，2 ；AH 功能号2
INT 21H ；显示笑脸符
MOV AX，4C00H
INT 21H ；返回DOS
PROG1 ENDS
END START

## Slide 92: 4.3.1 顺序结构程序设计√
如果用循环程序将00FFH先后送入DL，再利用DOS的2号功能调用，则可显示全部的标准和扩展ASCII码，包括全部控制符以及积分符、希腊字母等。
【例4.34】 由人机对话从键盘输入1个10进制数（0~9），查表求键入数字的平方值，存入AL寄存器中，并显示有关的提示信息。试编写汇编语言程序。
解：
数据段中，先给出数字0~9的平方值，逐个存入TABLE开始的内存中，形成表格，以便查找，再给出等待显示的提示信息。
代码段由3个部分组成：显示提示信息；等待键入数字；查表求键入数字的平方值，并将结果存入AL中。

## Slide 93
程序如下：
DATA SEGMENT
TABLE DB 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 ；数字0~9的平方值
BUF DB ‘Please input a number(0~9):’,0DH,0AH, ‘$’
；提示信息
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS：CODE，DS：DATA
START：
MOV AX，DATA
MOV DS，AX ；设置DS
MOV DX，OFFSET BUF
；设置DX，使字符串首地址=DS：DX
MOV AH，9H ；9号DOS功能调用
INT 21H ；显示提示信息
例4.34

## Slide 94
MOV AH，01 ；1号功能调用，等待键入字符
INT 21H ；AL 键入数字的ASCII码
AND AL，0FH ；AL 截下数字值
；（由ASCII码值得到二进制数）
MOV BX，OFFSET TABLE
；BX指向表头地址TABLE
MOV AH，0 ；AX寄存器高字节清0
ADD BX，AX ;ADD BX, AL不可以吗？
；表头地址+键入数字(AL)，结果存入BX
MOV AL，[BX] ；查表求得平方值
；
MOV AX，4C00H
INT 21H ; 返回DOS
CODE ENDS
END START
例4.34

## Slide 95: 4.3.1 顺序结构程序设计√
例4.35 在存储单元A1和A2中，各存有一个2字节的无符号数，低字节在前，高字节在后。编程将两数相加，结果存入SUM单元，也要求低字节在前，高字节在后，进位存入最后一个字节单元。
DATA SEGMENT
A1 DB 56H，78H ；数A1
A2 DB 4FH，9AH ；数A2
SUM DB 3 DUP（0）
；存两数相加之和，考虑进位位
DATA ENDS
;
CODE SEGMENT
ASSUME CS：CODE，DS：DATA

## Slide 96
BEGIN：
MOV AX，DATA
MOV DS，AX ；设置数据段基址
MOV BX，0 ；BX为地址指针,初值清0
CLC ；进位位清0
MOV AL，A1 [BX] ；取低字节A1
ADC AL，A2 [BX] ；与A2低字节相加
MOV SUM [BX]，AL ；存入SUM单元(低字节)
INC BX ；调整指针
MOV AL，A1 [BX] ；取高字节相加
ADC AL，A2 [BX]
MOV SUM [BX]，AL ；存高字节
JNC STOP ；无进位，转STOP
例4.35

## Slide 97
INC BX ；有进位
MOV AL，0
INC AL
MOV SUM [BX]，AL ；进位存入SUM+2单元
STOP：MOV AX，4C00H
INT 21H
CODE ENDS
END BEGIN
例4.35

## Slide 98
4.3.1 顺序结构程序设计
4.3.2 分支程序设计
4.3.3 循环结构程序
4.3.4 代码转换程序
4.3.5 过程调用

## Slide 99: 4.3.2 分支程序设计
要求程序根据不同条件选择不同的处理方法
比较->选择跳转

## Slide 100: 4.3.2 分支程序设计√
【例4.37】在存储器中以首地址BUF开始存有一串字符，字符串个数用COUNT表示。要求统计数字0~9、字母A~Z和其它字符的个数，并分别将它们的个数存储到NUM开始的3个内存单元中去。
在ASCII码表中，数字09的ASCII码为30H~39H，大写字母A~Z的ASCII码为41H~5AH，其余值为其它字符或控制符的ASCII码值。可以将ASCII码分成5个部分或5个分支来处理，其示意图如下

## Slide 101: 4.3.2 分支程序设计
 程序框图
先从BUF单元取出1个字符的ASCII码，经分支程序判断它属于数字、字母还是其它字符，然后使相应计数器的值+1。
数字个数存放在DL中，字母个数存放在DH中。
接下来分析第2个数，直至所有字符处理完后，将统计出的个数送入相应存储单元。
例4.37
注：要会画规范的程序框图

## Slide 102
DATA SEGMENT
BUF DB ‘+36’, ‘PRINT’, ‘abc’, ‘2A0CH’, ‘#’
；一串字符
COUNT EQU $-BUF ；COUNT=字符总个数
NUM DB 3 DUP（?）；先后存放存数字、字母
；和其它字符个数
DATA ENDS
;
CODE SEGMENT
ASSUME CS：CODE，DS：DATA
START：MOV AX，DATA
MOV DS，AX ；设置数据段
MOV CH，COUNT ；CH 数组长度
MOV BX，0 ；BX为基址指针,初值清0
MOV DX，0
；DH 数字个数，DL字母个数，初值清0
例4.37

## Slide 103
LOOP1：MOV AH，BUF [BX] ；AH 取一个数
CMP AH，30H ；<30H?
JL NEXT ；①是，转
CMP AH，39H ；>39H？
JG ABC ；是，转
INC DH ；②否，数字个数增1
JMP NEXT
ABC： CMP AH，41H ；<41H？
JL NEXT ；③是，非字母，转
CMP AH，5AH ；>5AH？
JG NEXT ；⑤是，非字母，转
INC DL ；④否，字母个数增1
NEXT： INC BX ；基地址指针加1
DEC CH ；字符串长度减1
JNZ LOOP1 ；未完，取下一个数
例4.37

## Slide 104
MOV NUM，DH ；已完，存数字个数
MOV NUM+1，DL ；存字母个数
MOV AH，COUNT
SUB AH，DH
SUB AH，DL ；计算出其它字符个数
MOV NUM+2，AH ；存其它字符个数
MOV AX，4C00H
INT 21H
CODE ENDS
END START
例4.37

## Slide 105
4.3.1 顺序结构程序设计
4.3.2 分支程序设计
4.3.3 循环结构程序
4.3.4 代码转换程序
4.3.5 过程调用

## Slide 106: 4.3.3 循环结构程序
在循环程序中，常用计数器（通常是CX寄存器）来控制循环次数。先将计数器置1个初值，用来表示循环操作的次数，每执行一次循环操作后，计数器1，减到0时，表示循环结束。
（注：当然也可以每次+1，只是用减的方法很方便用ZF标志判断并跳转，程序简单些）

## Slide 107: 4.3.3 循环结构程序√
例4.38 在一串给定个数的有符号数据中寻找最大值，存放到MAX存储单元中。
DATA SEGMENT
BUF DW 1234H，3200H，4832H，5600H ；一串字数据
COUNT EQU （$-BUF）/2 ；数据个数（循环次数）
MAX DW ？ ；存最大值
DATA ENDS
；
STACK SEGMENT ‘STACK’
STAPN DB 100 DUP（？）
TOP EQU LENGTH STAPN
STACK ENDS
记住

## Slide 108: 4.3.3 循环结构程序
CODE SEGMENT
MAIN PROC FAR
ASSUME CS：CODE，SS：STACK
START：MOV AX，STACK
MOV SS，AX
MOV SP，TOP
PUSH DS
SUB AX，AX
PUSH AX
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV CX，COUNT ；CX 字符个数
LEA BX，BUF ；BX  BUF的偏移地址
MOV AX，[BX] ；AX 缓冲器中取一个数
例4.38

## Slide 109: 4.3.3 循环结构程序
AGAIN： INC BX ；修改地址指针
INC BX
CMP AX，[BX] ；AX与后取的数比较
JGE NEXT ；如AX中数大,则跳转
MOV AX，[BX] ；如后取的数大，则将其送AX
NEXT： DEC CX ；循环次数-1
JNZ AGAIN ; 也可以用LOOP AGAIN替换这两句
RET ；返回DOS
MAIN ENDP ；处理完，结束
CODE ENDS
END MAIN
本例通过LOOP指令执行循环操作，取字符串的地址指针BX要用指令修正，以指向下个字单元取数进行比较。
例4.38

## Slide 110: 4.3.3 循环结构程序
例4.39 用循环程序设计方法，求A和B两个4字节BCD数之和，它们在内存中以压缩BCD码的形式存放，低字节在前，高字节在后。要求结果以同样形式存放在以SUM开始的单元中。
在例4.35中，进行2字节无符号运算时，采用顺序结构程序，用了两段加法程序。本例做4字节的加法运算，用循环结构编程，只要写一段加法程序，反复执行4次即可。

## Slide 111: 4.3.3 循环结构程序（讲）
例4.40 有一个无符号数组共含5个元素: 12, 7, 19, 8, 24, 它们存放在LIST开始的字单元中，编程将数组中的数按从大到小的次序排列（元素个数n=5）。
编程思路：
编程时采用冒泡法排序。
比较从第1个元素开始，与相邻数比较，若大的在前小的在后，次序就排好了，不要交换，否则交换。
然后将小的数与第3个元素比较，经n-1(=4)次比较后，一行中最小的元素7排到了最后面。共循环比较了n-1(=4) 次。
再作第二轮比较，这轮只要比较n-2(=3)次，即可将数组中的数按从大到小的次序排列好。
这是一个多重循环程序。
程序稍加修改后，即可实现从小到大的排序。

## Slide 112: 4.3.3 循环结构程序
比较过程中数组中数的排列:
原始数据 12 7 19 8 24
第一轮比较后 12 19 8 24 7 找出最小值7
第二轮比较后 19 12 24 8 7 找出第二小的值8
第三轮比较后 19 24 12 8 7 找出第三小的值12
第四轮比较后 24 19 12 8 7 已排好次序，大循
环次数为n-1(=4)
例4.40
（改为有符号数：-12,7,-19,8,-24并调试！）

## Slide 113: 4.3.3 循环结构程序
DATA SEGMENT
LIST DW 12，7，19，8，24 ；数组字单元
COUNT EQU （$-LIST）/2 ；数组长度n=10/2=5
DATA ENDS
;
SORT SEGMENT
ASSUME CS：SORT，DS：DATA
BEGIN： MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV CX，COUNT-1
；CX 比较轮数（大循环次数）
LOOP1： MOV DX，CX ；DX 大循环次数
MOV BX，0 ；地址指针
例4.40

## Slide 114: 4.3.3 循环结构程序
LOOP2：
MOV AX，LIST [BX] ; AX LIST（i）
CMP AX，LIST [BX+2] ; LIST(i)≥LIST(i+2)？
JAE NO_CHANGE ; 是, 转
XCHG AX，LIST [BX+2] ; 否, 交换, 使大数在前
MOV LIST [BX]，AX
NO_CHANGE：
ADD BX，2 ; BX增2，取下个数
LOOP LOOP2 ; 一轮没比完, 转, 继续比
MOV CX，DX ; 一轮比完, CX比较轮数
LOOP LOOP1 ; CXCX-1, 非0则转下轮比较
MOV AX，4C00H ; 比完，返回DOS
INT 21H
SORT ENDS
END BEGIN
例4.40

## Slide 115
4.3.1 顺序结构程序设计
4.3.2 分支程序设计
4.3.3 循环结构程序
4.3.4 代码转换程序
4.3.5 过程调用

## Slide 116: 4.3.4 代码转换程序
在计算机中，经常需要将数据从一种形式转换成另一种形式。例如，把2进制数转换成10进制数，再转换成ASCII码显示出来；把键盘输入的10进制数转换成2进制数，再转换成16进制数等。这就要编写各种代码转换程序。
下面介绍几个代码转换程序，为方便起见，程序都以子程序的形式给出。

## Slide 117: 4.3.4 代码转换程序
【例4.41】将AL寄存器中的二进制数转换成非压缩BCD数, 存入AX中, 再转换成ASCII码后在CRT上显示。
设AL中的初值为01100010B=62H, 它等于10进制数的98。
将它除以10后, 可得商为9, 余数为8, 将其存放入AX中, 使AX=0908H, 与3030H相加（也可相或）, 即转换成ASCII码3938H, 用2号DOS功能调用即可显示出来。

## Slide 118: 4.3.4 代码转换程序
BIN_ASC PROC NEAR
MOV AH，0
MOV BL，10 ；除数
DIV BL ；AL 商(9), AH  余数(8)
XCHG AH，AL ; AX=0908H(非压缩BCD数)
ADD AX，3030H ；AX=3938H（ASCII码）
MOV CX，AX ；CX  3938H
MOV DL，CH
MOV AH，2
INT 21H ；显示9
MOV DL，CL
MOV AH，2
INT 21H ；显示8
RET
BIN_ASC ENDP
例4.41

## Slide 119: 4.3.4 代码转换程序
【例4.42】将键盘输入的一个以回车符为结尾的10进制数（0~65535）转换成2进制数，并存入BX中，如输入一个非10进制数或回车符，则退出程序。
编程思想：
1）利用DOS 1号功能调用，等待从键盘输入一个10进制数字，比如3，则在AL中得到3的ASCII码33H。
2）将ASCII码转换成BCD码。截下低4位，判断其是否为数字0~9，若是，则将该数存入BX中，若不是则退出程序。
3）再键入下一个数字，如数字5，也要判断其是否为数字0~9。

## Slide 120: 4.3.4 代码转换程序
4）将10进制数转换成2进制数。将先键入的数字3乘以10后，与后键入的数5相加（累加），得（310）+5= 35。
5）再键入第3个数字，如8，将前面累加的数乘以10后与后键入的数累加，可得到[（310+5）10]+8=358，还可继续进行下去，直至键入一个非10进制数或回车符为止。遇回车符表示键入的一个10进制数结束。
例4.42

## Slide 121: 4.3.4 代码转换程序
程序（子程序形式）如下：
DEC_BIN PROC NEAR
MOV BX，0
；BX存结果或中间结果，初值清0
GET_CHAR：
MOV AH，1 ；DOS 1号功能调用
INT 21H ；AL 键入数字ASCII码
CMP AL，0DH ；是回车符
JE EXIT ；是，转
SUB AL，30H ；ASCII码转换成10进制数
JL EXIT ；<0（非数字），则退出
CMP AL，9 ；>0，则与9比较
JG EXIT ；>9，退出
例4.42

## Slide 122: 4.3.4 代码转换程序
CBW
；是数字0~9，将AL中的字节转换成字，送到AX
XCHG AX，BX
；将先键入的数（在BX中） AX
MOV CX，10
MUL CX ；先键入数10  AX
XCHG AX，BX
；交换后，AX BX，新键入数 AX
ADD BX，AX ；累加，结果 BX
JMP GET_CHAR ；循环，键入新数
EXIT： RET
DEC_BIN ENDP
程序中也用到了分支结构和循环程序的设计方法。
例4.42

## Slide 123: 4.3.4 代码转换程序
例4.43 编写将BX中的二进制数转换成16进制数，并在显示器上显示的子程序。
由于每4位二进制数可用一个16进制数表示，所以BX中的二进制数可以转换成4个16进制数字。
每次将BX中的数左移4次，可得到一个16进制数，将其转换成ASCII码后，即可在显示器上显示出一个16进制数。
重复执行4次，就可将BX中的4个16进制数在显示器上显示出来上。

## Slide 124: 4.3.4 代码转换程序
操作过程如图4.11所示
图4.11 2进制数转换成16进制数的ASCII码
例4.43

## Slide 125: 4.3.4 代码转换程序
; 程序入口已为BX存入了一个二进制数。
BIN_HEX PROC NEAR
MOV CH，4
; 转换后产生4个16进制数字（大循环次数）
ROTATE： MOV CL，4 ；小循环次数（左移4次）
ROL BX，CL ；对BX左移4次
MOV AL，BL ；AL BL
AND AL，0FH ；截得一个16进制数字
ADD AL，30H ；加30H，转换成ASCII码
CMP AL，3AH ；与‘9+1’比，>9？
JL DISPLAY ；≤9，转显示
ADD AL，7H ；>9，将数字0AH~0FH
; 转换成ASCII码
例4.43

## Slide 126: 4.3.4 代码转换程序
DISPLAY： MOV DL，AL ; DL待显数字ASCII码
MOV AH，2
INT 21H ；显示DL中数字
DEC CH ；4个数字都显示完？
JNZ ROTATE ；没有，转大循环
RET ；显示完，退出
BIN_HEX ENDP
例4.43

## Slide 127: 4.3.4 代码转换程序
例4.44 将AX中的16位二进数转换成4位压缩BCD数
方法很简单，只要将AX中的内容先后除以1000、100和10，每次得到的商即为BCD数的千位、百位和十位数，余数为个位数。
麻烦的是除法运算既要分字除和字节除，又要搞清楚每次运算时被除数、除数、商和余数分别放在什么寄存器中。
除法指令要求：
源操作数为字时,（DX，AX）/源字,结果：AX  商，DX 余数
字节除时, AX/源字节, 结果: AL 商, AH  余数

## Slide 128: 4.3.4 代码转换程序
下面给出转换程序, 为便于理解, 假设存放在AX中的16位二进制数的实际值为9346, 转换后应使AX=9346H (压缩BCD数), 注释中给出具体的转换步骤。
BIN_BCD PROC NEAR
CMP AX，9999 ；AX>9999？
JBE TRAN ；小于，转
JMP EXIT ；大于，转退出
TRAN： SUB DX，DX ；DX初值清0
MOV CX，1000 ; CX1000
DIV CX ；(DX,AX)/1000=9…346
；(AX=9, DX=346)
XCHG AX，DX ; 交换,使DX=9, AX=346
; (下次除法被除数)
例4.44

## Slide 129: 4.3.4 代码转换程序
MOV CL，4 ；第一个商9左移4次
SHL DX，CL ；DX=0090H
MOV CL，100 ；CL100
DIV CL ；346/100=3…46, AL=3, AH=46
ADD DL，AL ；将第2次的商加到DL中,
; 使DX=0093H
MOV CL，4 ；DX左移4次
SHL DX，CL ；左移后DX=0930H
XCHG AL，AH ；交换, AX=0346H
SUB AH，AH ；AX=0046H，
; 第2次余数做被除数
MOV CL，10 ；CL10
DIV CL ；AX/10=4…6, 结果AL=4,AH=6
例4.44

## Slide 130: 4.3.4 代码转换程序
ADD DL，AL ；4加到DL上，
；使DX=0934H
MOV CL，4
SHL DX，CL ；DX左移4次,
; DX=9340H
ADD DL，AH ；最后一次余数加到
；DX上, DX=9346H
MOV AX，DX ；最后结果：AX=9346H
EXIT： RET
BIN_BCD ENDP
例4.44

## Slide 131
4.3.1 顺序结构程序设计
4.3.2 分支程序设计
4.3.3 循环结构程序
4.3.4 代码转换程序
4.3.5 过程调用

## Slide 132: 4.3.5 过程调用
汇编语言程序中把某些能完成特定功能而又经常要用到的程序段，编写成独立的模块，将它称为过程或子程序。
需要执行这段程序时就进行过程调用，执行完毕，再返回到原来调用它的主程序去。
采用过程调用结构编程，使程序结构清晰，语句简练不用重复编写某个程序段，也便于修改。子程序本身又可调用其它子程序，称为子程序嵌套。

## Slide 133
例4.46 √ 内存中有两个数组ARY1和ARY2，数组长度为20和10，要求编写一个程序，分别累加两个数组的值，存入SUM1和SUM2开始的单元中，低字节在前，高字节在后。
累加第1个数组值时，要做20次加法，加法可用子过程实现；累加第2个数组时，要做10次加法，加法也可调相同的子过程来完成，但两次调用前的入口参数和存放结果的单元不同。
；数据段
DATA SEGMENT ；数据段
ARY1 DB 20 DUP（？）；数组1，20个随机数
SUM1 DB 2 DUP（？） ；存数组1各数相加之和
ARY2 DB 10 DUP（？） ；数组2，10个随机数
SUM2 DB 2 DUP（？） ；存数组2相加之和
DATA ENDS

## Slide 134
；堆栈段
STACK SEGMENT STACK
DW 50 DUP（？）
TOP LABEL WORD
STACK ENDS
;
CODE SEGMENT ；代码段
MAIN PROC FAR ；主程序
ASSUME CS：CODE，DS：DATA，SS：STACK
BEGIN：
MOV AX，STACK
MOV SS，AX
MOV SP，OFFSET TOP
PUSH DS
SUB AX，AX
PUSH AX
例4.46

## Slide 135
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
LEA SI，ARY1 ；转子前入口参数，
; SIARY1首地址
MOV CX，LENGTH ARY1 ；CX ARY1长度
MOV BX，OFFSET SUM1 ；BX和单元首址
CALL SUM ；转子过程，求数组1之和
LEA SI，ARY2 ；转子前设ARY2之入口参数
MOV CX，LENGTH ARY2
MOV BX，OFFSET SUM2
CALL SUM ；转子过程，求数组2之和
RET ；返回DOS
MAIN ENDP ；主程序结束
；
; 子程序SUM (见下页)
;
例4.46

## Slide 136
SUM PROC NEAR ；求和子过程SUM
XOR AL，AL ；AX清0，CF标志清0
MOV AH，0 ；AH存进位，初值清0
LOOP1：
ADC AL，[SI] ；数组中取一元素，
; 带进位累加到AL
ADC AH，0 ；进位累加到AH中
INC SI ；修改地址指针
LOOP LOOP1 ；未完，继续
MOV [BX]，AL ；已处理完，存和数
MOV [BX+1]，AH ；存进位累加值
RET
SUM ENDP ；SUM子过程结束
；
CODE ENDS
END MAIN ；整个程序结束
例4.46

## Slide 137: 4.3.5 过程调用
例4.47 编写显示回车换行子程序。
CRLF PROC NEAR
MOV DL，0DH ；回车符
MOV AL，2
INT 21H
MOV DL，0AH ；换行符
MOV AH，2
INT 21H
RET
CRLF ENDP

## Slide 138: 4.3.5 过程调用
例4.48 × 编写从键盘输入8个10进制数，将它转换成16进制数后在屏幕上显示的程序。首先从键盘输入一个10进制数（0~65536），该数以回车符结束，然后将它转换成16进制数的ASCII码，在显示器上显示出来。重复8次，即可在屏幕上显示8个16进制数。
编程时，只要编写一个主程序，再调前面介绍的相关程序，包括:
例4.42 DEC_BIN程序：将键入10进制数转换成ASCII码，再转换成二进制数，结果存入BX中。
例4.43 BIN_HEX程序：将BX中的二进制数转换成16进制数，再转换成ASCII码，显示出来。
例4.47 CRLF显示回车换行子程序。

## Slide 139: 4.3.5 过程调用
DEC_HEX SEGMENT ；10进制转换成16进制数程序
ASSUME CS：DEC_HEX
MAIN PROC FAR ；主程序
┆
MOV CX，8 ；调用8次子程序
PUSH CX ；CX入栈保护
REPT: CALL DEC_BIN ；10进制 二进制，结果在BX中
CALL BIN_HEX ；二进制 16进制及其ASCII码并显示
CALL CRLF ；显示16进制数后回车、换行
POP CX ；堆栈中弹出CX，初值为，逐次减1
DEC CX ；CX CX-1
PUSH CX ；减1后的CX入栈
CMP CX，0 ；CX=0？
JNE REPT ；非0则转
RET ；是0则退出
MAIN ENDP ；主程序结束
例4.48

## Slide 140
; 10进制数转换成二进制数，结果存BX
DEC_BIN PROC NEAR ；
┆
RET
DEC_BIN ENDP
；将BX中的二进制数转换成16进制数并显示
BIN_HEX PROC NEAR
┆
RET
BIN_HEX ENDP
；回车换行子程序
CRLF PROC NEAR
┆
RET
CRLF ENDP
；代码段结束
DEC_HEX ENDP
END MAIN
例4.48