## Slide 1
§6 三相异步电动机的电力拖动Asynchronous Motors Driving Principle
（交流笼型感应电机、交流绕线异步电机
启动、调速、制动）

## Slide 2
三相异步电动机的同步转速
极对数
每个电流周期
磁场转过的空间角度
同步转速
概念回顾

## Slide 3
电动机转速和旋转磁场同步转速的关系
电动机转速（额定转速）:
电机转子转动方向与磁场旋转的方向一致，
但 异步电动机
无转距
转子与旋转磁场间没有相对运动
无转子电动势（转子导体不切割磁力线）
无转子电流
提示：如果

## Slide 4
转差率 的概念：
异步电机运行中:
转差率为旋转磁场的同步转速和电动机转速之差。即：
电动机起动瞬间:
（转差率最大）

## Slide 5
转子感生电流的频率：

## Slide 6
输入功率
定子铜损
定子铁损
电磁功率
转子铜损
机械功率
输出功率

## Slide 7
三相电动机的机械特性
根据近似转矩公式
1
0
n1
T
n
得固有机械特性曲线：（额定电压及额定频率下，规定接线方法、定转子绕组不接外部阻抗）
启动时n=0
最大转速n=n1时

## Slide 8
三个重要转矩
n1
T
n
额定转矩 ：
电机在额定电压下，以额
定转速 运行，输出额
定功率 时，电机转轴
上输出的转矩。
( 1 )
（牛顿•米）
nN

## Slide 9
如果 电机将会
因带不动负载而停转。
最大转矩 ：
( 2 )
电机带动最大负载的能力。
求解
1
0
sm
Tm

## Slide 10
起动转矩 ：
( 3 )
电机起动时的转矩。
n1
T
n
其中
则
体现了电动机带载起动的能力。若 电机能
起动，否则将起动不了。

## Slide 11
起动时，n=0，s＝1，转子导体与旋转磁场相对速度等于同步速度，转子电动势 最大，起动电流很大：
a) 导致定子绕组漏阻抗压降增大，定子有效作用电压减小，每极气隙磁通量 下降；
§6－1 三相异步电动机的启动
一、直接启动与存在的问题
起动要求：1）高效（转矩大，电网冲击小）；2）安全（平滑、机械冲击小，损耗小；3）简单、易操作
与普通工业用直流电动机不同，三相笼型允许直接全压额定频率起动，起动电流可达额定电流的4～8倍。
（忽略励磁支路影响）

## Slide 12
, 定子绕组为Y联接。
b) s=1，转子侧功率因数低（0.3左右）,起动转矩不大：
例6-1：一台三相异步电动机参数为：
1、额定转差率：
2、忽略励磁支路时，转子额定电流（等值电路为一相）：

## Slide 13
3、转子起动电流
4、转子额定功率因数
5、转子起动功率因数
6、额定转矩

## Slide 14
8、起动转矩
9、临界转差率
10、最大转矩
11、起动电流对磁通的影响

## Slide 15
结论：三相异步电动机直接起动 时，起动电流很大，但受每极磁 通较低和功率因数较低的共同影 响，起动转矩却不大。
短时大电流冲击，笼型转子可承 受，但对电源产生冲击，起动过 频繁电机会过热；起动转矩小，会使起动时间拖长，负载重时可能不能起动。
上例说明，虽然三相异步电动机起动时转子电流高达其额定工作时的5倍以上，所产生的起动转矩却小于额定转矩。
直接起动适用范围：非频繁、负载较轻、电源相对电机容量足够大。

## Slide 16
二、绕线转子三相异步电动机的启动
对策要求：1、增大起动转矩; 2、减小起动电流
对策分析：
由上式可知，起动时增大转子绕组电阻 ，可减小起动电流；
由上式可知，最大电磁转矩与转子绕组电阻大小无关，增大转子绕组电阻不影响最大电磁转矩；

## Slide 17
临界转差率 与转子绕组电阻成正比；
同步转速 与转子绕组电阻无关。
结论：如果能在转子回路串入附加电阻使临界转差率＝1，则可达到即减小起动电流又获得最大起动转矩的目的。
应用前提：转子回路能串入电阻
适用对象：绕线转子异步电动机，笼型异步电动机不适用

## Slide 18
例如上例中若可使起动时转子电阻 ,则可在起动电流(30A)降为 20.5A 的情况下以最大电磁转矩起动。
因此，串附加电阻启动既可减小启动电流又可增大启动转矩，曾经是绕线式异步电机普遍采用的启动方案；但是这个方式毕竟增大了能耗，且需要逐级切换，增大设备控制复杂性和可靠性隐患。除此之外，还可以串入频敏变阻器的启动策略，利用铁磁材料中涡流损耗与励磁电流频率的平方成正比，启动时阻抗大，随着速度升高，阻抗逐渐减小。
现代交流电机矢量控制技术——降压降频启动

## Slide 19
三、三相笼型转子异步电动机的启动
(直接起动：电流大、起动转矩不大。不能在转子绕组中串电阻或电抗。)
改善起动性能的方法为：1）降压启动，改变外在供电条件；2）改变转子结构，改变电机内在属性

## Slide 20
Y接时，线电流 ， 为三角联接时的相电流；三角接时，线电流 。
1、降压起动
根据近似等值电路推导公式，电磁转矩、起动转矩均与电压有关;
Us的平方成正比关系减少，而临界转差率与Us无关。
仅适合空载、轻载起动。
降压起动方法：1)三角--星降压起动
优点：起动电流只有三角直接起动的1/3
缺点：起动转矩降为三角直接起动的1/3

## Slide 21
2）定子绕组自耦变压器降压起动
对一相定子绕组，设全压起动时网侧电流为 ，若降压起动时电源电压是定子绕组电压的 ，则起动电流下降为
优点：起动定子绕组电源电压可调
缺点：起动转矩相应下降。
3）定子绕组串电阻、串电抗降压启动
该方式起动转矩、最大转矩除随电压平方下降外还受定子绕组串入参数影响下降，且功耗比1、2大。

## Slide 22
2、变频变压起动——现代交流拖动系统应用最普遍
3、从结构上改善三相笼型异步电动机起动性能的方法
1）采用截面小或电阻率高的转子绕组导条：
转子电阻增加，起动转矩增大，转差率也增大；
2）采用深槽式笼型结构，利用趋（集）肤效应，改变转子电阻；
3）双笼型结构；
槽底元件漏电抗比槽口的大起动时，转子电势频率较高，漏电抗在漏阻抗中起主要作用，元件中电流密度分布将自上而下逐步减少，电流大部分集中到上部，称为电流的集肤效应。这相当于减小了元件的有效截面，使转子电阻增大，从而增加了起动转矩、限制了起动电流。起动完成后，转子电势频率降到仅为1～3Hz，集肤效应基本消失，转子元件中电流均匀分布，元件阻抗变为较小的直流电阻为主。

## Slide 23
电机转速： ，与s、f、p相关，所以从原理上人为调节三相异步电机转速的方法有三种：变s、f、p调速。
§6－2 三相异步电动机的调速
一、 改变转差率调速
调速原理：

## Slide 24
因此变转差率调速的实质是：将P1的一部分转化为转差功率转移到运动系统之外，以削弱P2，达到减速的目的，包括：
1、消耗型：将转差功率全部消耗在转子电路中，在绕线转子异步电机中串电阻调速。
a) 不同附加电阻下的机械特性n=f(T)的同步转速点不变，与附加电阻无关，最大转矩Tmax也与附加电阻无关，但是临界转差率Scr ，随附加电阻增大而增大。
即
b)附加电阻的计算方法

## Slide 25
当 已知时，可求得 。
〖此处Rt为Rn〗 处
设（0，Scr）范围内，n=f(T)近似 为直线，因此应用实用表达式s较小
稳定运行段有：
此式说明电磁转矩一定时，转差率 与临界转差率成正比，又因为临界转 差率与转子电阻成正比；
所以，转矩一定时，转差率与转子电阻成正比。
由相似三角形有： ，联立消去 ，得到：
近似附加电阻公式：

## Slide 26
c)负载性质
(电流不变时，若转矩不变，则为恒转矩；若功率不变，则为恒功率）
， 一定时， 基本是定值；
若保持 ，则：
必有:
又由
（5－54）可推得
（转子绕组串R调速为恒转矩调速）
恒转矩调速
缺点：损耗大、效率低，转差功率全部在电阻上消耗。

## Slide 27
2、电磁功率控制型：a) 笼型转子恒频降压调速；b）绕线转子串级调速
a)笼型，恒频降压：
最大转矩：
临界转差率：
Scr与电压无关低压时，最大转矩很小，恒转矩负载时，最低转速受Scr限制。负载能力：当 时，由于
优：简单；缺：低速下效率低；应用范围：长期高速，短时低速

## Slide 28
b）绕线转子串级调速
定子绕组仍接三相电源，但在转子绕组上串接另一个三相电源，相电压为 ，频率与转子绕组电势 的频率相同，相位则相差180°，则转子绕组电流：
由于， 得：
因此， 且绝对值增大时，机械特性向下移动，最大转矩、起动转矩减小。 且绝对值增大时，机械特性向上移动，最大转矩、起动转矩增大。

## Slide 29
若 超前 ，转子合成电势E在相位上超前 ，转子电流稍有增长， 基本不变， 减小，功率因素提高。
在稳速运行时通常s很小，转差功率因素接近1，Rr>>sXr，可忽略sXr的影响，因此，转子绕组电流可近似为：
其中s’为 时的转差率
此时 ，因此
〖讨论：相位差为其它值时的情况〗
若 超前 ，则其cos分量与 同相使电动机调速，sin分量将提高定子的功率因数。

## Slide 30
实现：将转子绕组电势整流成直流后再逆变回电网。
优点：效率高；缺点：价高，对恒转矩负载调速范围较小。
困难：串入电势频率如何跟踪n、s的变化而变化。

## Slide 31
二、改变磁极对数调速【了解】
1、改变磁极对数的方法
当定子每相绕组有两个以上线圈引出时，可通过改变线圈的连接方式改变电机的磁极对数，实现变极调速。
特点：变极前后每相一半绕组中电流反向

## Slide 32
若不计定子损耗，电动机轴上输出转矩 可近似用 表示，则：
设变极前后，每半相绕组中均流过额定电流 ，并假定转子功率因数 及电机效率 保持不变，则Y接时，电机的输入功率为：
2、改变磁极对数后三相异步电动机的负载能力
YY接法时，
Y：
YY:
即变极调速前后，电动机输出转矩可认为不变，Y－YY属恒转矩调速，但这并不意味着两者的机械特性也一样。实际上，由于Y接线改为YY接线后，定、转子绕组参数都发生了变化，导致转子电流和转子功率因数的大小相应也发生变化，因为机械特性并不相同。
机械特性：假定每半组绕组参数相等，分别为
Y：每相绕组（串联）参数为：
YY:每相绕组（并联）参数为：

## Slide 33
顺Y－反Y：等值电路参数没变，转矩与p成正比。
恒功率：输出功率均为
三角－YY：近似恒功率：
三角:
YY：
3、变极后三相异步电动机的转向问题
比较图5-7和5-10可以看出，当磁极对数改变时，如果定子绕组接电源相序不变，旋转磁场的旋转方向是相反的。
因此，变极调速为保证变极后电动机转向不变，变极时需同时将电源进线的任意2相对调。

## Slide 34
以下： ，过分增磁会使铁心饱和，导致过大的励磁电流，使绕组过热，损坏电机。因此，为不使磁通饱和，降频必须同时降压。
三、改变定子绕组供电电源调速－变频调速（VVVF）
转子转速：
以上：受绝缘耐压限制，电压只能维持额定，磁通必随频率上升而下降
1、在额定转速以下保持 为常数的变频调速
【即调速时保持磁通为常数】
由5－2、5－62、5－68，有:

## Slide 35
其中 注意变频时电抗频率随之变化。
对同一电机来说 是与n0无关的常数，因此最大电磁转矩可表示为：
令dT/ds=0，可得：
转速：
与f无关，为常数。

## Slide 36
结论：基频以下变频调速时，若保持 ，则最大转矩与f无关；最大转矩对应的转速降落相等，即不同频率机械特性平行；正常负载范围运行的s均较小，转差功率损耗较小，效率高。
负载能力：若电磁转矩为常数，则由
为常数C
即：
求解得：
保持Es/f=k=常数时，转子电流

## Slide 37
因此，调速时转子电流为额定值时，调速前后均有 ，所以：Es/f=常数的变频调速属恒转矩调速。
实现：Es测量困难，用保持Us/f=常数近似，如下：
s很小时，转矩近似与s成正比，机械特性是一段直线：

## Slide 38
若忽略定子电阻，则 为常数，但实际因定子电阻的存在， 随频率减少而减少。
【电磁转矩在VVVF方式下和滑差角频率成正比，因此在保持气隙磁通基本不变的前提下，可以通过改变转差率来控制转矩，或通过控制转差角频率 来控制转矩 转差频率控制】
s较小范围内，不同f时机械特性为一族平行曲线。
最大电磁转矩：

## Slide 39
【忽略分母中的电阻】s接近于1时，转矩近似与s成反比，此时的机械特性是关于原点对称的一段双曲线
由上图可知，保持Us/f=常数的变频调速，高低速时的最大电磁转矩不一致，主要是定子绕组电阻Rs的影响所致；因此为了尽可能接近与保持Es/f=常数时的调速效果，需要在低速时进行修正补偿。

## Slide 40
2、在额定频率以上保持Us为额定不变的弱磁升速
结论1：基频以上调速时最大转矩与频率成反比；
最大转矩对应的转速降落：
结论2：基频以上调速时最大转矩对应的转速降落近似为常数；最大电磁转矩减小；

## Slide 41
因此，运行时若保持电流不变，则s将基本不变，Pem 也基本不变：
结论3：基频以上变频调速近似为恒功率调速。

## Slide 42
特点：变频调速平滑性好，无级，调速范围较宽；基频以下近似为恒转矩调速、基频以上近似为恒功率调速。
缺点：动态性能较差，低速时性能受定子参数影响较大，可能发生不稳定现象。
基频以下保持Us/f为常数变频调速
基频以上保持Us为常数变频弱磁调速

## Slide 43
【若忽略 ， 】
§6-3 三相异步电动机的制动
与直流电动机制动一样，有三种制动方式：回馈、反接和能耗制动。
、回馈制动
条件：
功率平衡关系：电动机发电运行
若不计电动机本身损耗P0时，轴上输出的机械功率：
电磁功率：
说明制动时电机轴上机械能被转化为电能由转子侧传送到定子侧。

## Slide 44
由转子侧送定子侧的功率(电磁功率)除定子铜耗外其余的回送电网。即此时电机作发电机运行，将系统减小的动能转变为电能回馈电网：三相异步电动机也具有可逆性，与DCM相似。
机械特性：

## Slide 45
由图可知回馈状态 的机械特性与电动状态 的机械特性对n轴关于n0奇对称，但最大转矩的数值要比电动状态下的最大转矩值大，因为回馈制动时转差率小于0，电磁转矩表达式的分母中原来定子电阻与转子折算电阻因s>0是相加关系，回馈时因s变负成相减关系，对同样数值的临界转差率，回馈时的最大电磁转矩数值上大于电动时电磁转矩的最大值。
反转时情况类似。
回馈制动的产生主要途径：
变频调速

## Slide 46
〖对应1象限机械特性向2象限的延伸,sN取2象限负值〗
下放位能负载
〖对应3象限机械特性向4象限的延伸,sN取4象限负值〗
二、反接制动
转子实际旋转方向与定子磁场旋转方向相反：n与n0方向相反。
即转差率：
电动机输入功率为：

## Slide 47
因此反接制动时，电动机即从轴上输入机械功率，也从电网输入电功率，并全部消耗在转子绕组电阻中。
机械特性：
电源刚反相序时，转子绕组中的感应电动势比起动时还大，但此时转子电抗 也相应增大，转子电流仅会比直接起动时略大，对中小功率的笼型转子异步电机，只要机械上能够承受制动冲击，电机本身是可以直接进行反接制动的，但单位时间内的次数不能过于频繁。绕线转子电机使用时可应适当考虑限流措施。
对笼型电机，因转子回路无法串电阻，反接制动不能过于频繁。

## Slide 48
三、能耗制动
将需制动的三相异步电动机断开交流电源后，立即在定子绕组中通入直流，建立一恒定磁场。
根据异步电机每相绕组产生的磁势为：
现令直流电流Id流过V、W绕组时，每相绕组所产生的磁通势幅值相等，则有：
两相绕组合成磁通势的基波幅值为：

## Slide 49
若将Fz看成是有效值为Is的三相交流电流所产生的，则
令 可得：
即相当于由有效值为 的三相交流电流所产生的合成磁势。该磁势与转子相对转速[转差]为(-n)，定义使当转差达到交流同步转速时转差率绝对值等于1，即若同步转速为 ，因此，
能耗制动转差率定义为：
机械特性：能耗制动时，用直流励磁，励磁电流频率＝0，铁耗很小，可忽略。能耗制动时电流交流等效的等值电路如下图所示。

## Slide 50
电流相量关系为：
忽略铁耗时：
另有：
所以：

## Slide 51
即：
由：
可得能耗制动时异步电动机的机械特性为：
由 可得： ，其中
临界能耗制动转差率：
结论：改变直流励磁电流大小或改变转子绕组附加电阻都可调节制动转矩

## Slide 52
三相异步电机能耗制动的机械特性
异步电动机的三种制动方式的对比：
1）回馈制动具有制动转矩大，节约能源的特点，在交流变频调速时，是首选方案；
2）反接制动无需添加功率设备，是一种常用的低成本快速制动且可以直接反转控制，但有制动电流冲击，不能频繁制动；
3）能耗制动的优点是对反抗型负载能保证停车的平滑可靠，不足是能耗制动需要配置直流励磁电源且效率低。

## Slide 53
制动时机械特性的特点：直流电动机机械特性的比较
特点：交于纵轴
特点：交于横轴
特点：交于原点

## Slide 54
本章小节
1、启动：
直接启动电流很大，启动转矩却不大；
星-三角降压降低启动能减小启动电流，但启动转矩也降低；
绕线转子串转子电阻启动，能获得大的启动转矩并减小启动电流，但启动损耗大；
现代异步电机多采用变频方式
2、调速：
变转差率调速，包括调压调速、转子绕组串电阻调速和串级调速；
变极调速，其本质是改变定子绕组接线方式；
变频调速，保持Es/f为常数的变频调速，效果好，但实际不能实现，常用采用保持Us/f为常数的变频调速，在低速需要补偿；
3、制动：
回馈制动，电机超同步运行，s小于0，吸收多余机械能回馈给电网；
反接制动，电机旋转方向与同步转速相反，s大于1，同时吸收电网电功率和转子轴上的机械功率消耗在转子回路电阻；
能耗制动，需外加直流电压，使转子切割磁场产生制动转矩。

## Slide 55
变频变压调速的特点：
1、适用两种工况：额定转速下的变频变压调节（气隙磁场保持不变，具有恒转矩特性）和额定转速以上的变频弱磁调节（保持定子电压不变气隙磁场减小，近似属恒功率特性）；
2、人为机械特性曲线可近似看作平行的直线，滑差可近似看作常数；变频弱磁调节的最大转矩和频率平方近似呈反比；
3、在额定转速下，电磁转矩近似和滑差频率成正比；
4、等值电路结构参数和工况无关（频率折算处理），可以用于分析变化的机电工作特性；
5、变频调速的关键：功率变换器实现可控供电；

## Slide 56
应用例：新干线希望号机车主电机：逆变电源驱动[可变频、调压]笼型；
单台：;
车厢16节；10节有电动机驱动，每节4台。电动机总功率为12000kW。
习题6-4、6-8、6-16、 6-17、 6-18、6-19