## Slide 1: GTO、MOSFET、GTR、IGBT驱动与保护电路实验
人工智能与自动化学院实验教学中心

## Slide 2: 实验目的
  理解MOSFET等电子电子器件对驱动与保护电路的要求。
  熟悉自关断器件的驱动与保护电路的结构及特点。
  掌握由自关断器件构成PWM直流斩波电路原理与方法。

## Slide 3: 实验原理图

## Slide 4: 实验用到的挂件

## Slide 5: 功率电子器件与负载

## Slide 6: 实验接线
接线原则：
1. 先接控制回路，对控制回路进行调试；
2.接主回路，检查接线;
Notes: 示波器探头带来的短路问题

## Slide 7: 实验接线

## Slide 8: 数据采集
触发信号频率(Hz) |  |  |  |  |  | 触发信号周期(μs) |  |  |  |  | 
给定占空比(%) | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0
直流电源UDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
正脉宽(μS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
负载两端电压Ua(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
注意：
1. 不要使用示波器自带的测量功能测量周期和脉宽，
必须使用示波器的光标功能测量周期和脉宽
2.正脉宽：MOSFET驱动电路的输出（VGS）

## Slide 9: 波形采集
波形序号 | CH1 | CH2 | 备注
1 | MOSFET驱动与保护电路输入 | MOSFET驱动与保护电路输出 | DJK12挂件
2 | VGS | VDS | DJK07和DJK12
3 | VDS | Ua | DJK07和DJK06
注意：只需要记录占空比为50%时的波形图