## Slide 1
物理实验3
单相正弦SPWM逆变实验
制作人：张智雄
人工智能与自动化学院
实验教学中心
2026年5月12日

## Slide 2
一、实验安全要求
二、实验电路原理分析
三、实验方案设计
四、实验波形记录
五、实验数据记录
六、实验思考

## Slide 3
一、实验安全要求
道路千万条安全第一条

## Slide 4
一、实验安全要求
严格遵守《实验安全操作规程》
强电实验接线规定
  前提条件：断开强电电源开关；
  实验电路接线；
  万用表测量接线；
  示波器信号测量接线；
电源开关顺序规定
  上电过程： (先将调压器回‘零’且将可变电阻调至最大)先闭合控制电源开关，再闭合强电电源；
  关闭电源： (先将调压器回‘零’)先断开强电电源，再断开控制电源；
示波器信号测量接线规定
  采用双踪示波器测量信号波形时，只能接同一个零电压参考点。
  当且仅当需要测量的两个信号分别在两个独立系统(两个系统之间没有电气连接)时，才能接各自的零电压参考点。

## Slide 5
二、实验电路原理分析
生成：直流电源(≤200VDC)；
正弦(或调制)信号Ur，三角载波信号Uc的生成；
正弦调制SPWM信号生成及分析；
脉冲分配及死区电路；
桥臂信号产生：驱动电路；
H桥电路：工作原理；

## Slide 6
二、实验电路原理分析
单相交流(DJK01)经调压及整流(AC/DC)(DJK09)得到直流UDC
生成：直流电源(≤200VDC)

## Slide 7
二、实验电路原理分析
正弦(或调制)信号Ur-ICL8038;
三角载波信号Uc-ICL8038;
SPWM信号(自然采样法)：由Ur与Uc比较（ Ur＞Uc ）产生。
正弦(或调制)信号Ur，三角载波信号Uc的生成
正弦调制SPWM信号生成

## Slide 8
二、实验电路原理分析
正弦(或调制)信号Ur-ICL8038;
三角载波信号Uc-ICL8038;
SPWM信号(自然采样法)：由Ur与Uc比较（ Ur＞Uc ）产生。
正弦(或调制)信号Ur，三角载波信号Uc的生成
正弦调制SPWM信号生成

## Slide 9
二、实验电路原理分析
正弦调制SPWM信号分析
；
假设SPWM波的占空比：，
调制信号函数：，
载波信号函数（峰值：，谷值：）为：
令：，即：
当载波比足够大时，可得：
载波比(载波信号与正弦信号频率之比)：；
调制比(正弦信号与载波信号幅值之比) ：

## Slide 10
二、实验电路原理分析
H桥电路：工作原理
理论原理分析
不考虑死区时间时：
;
；
采用SPWM脉冲控制桥臂时，对应H桥的输出电压：

## Slide 11
二、实验电路原理分析
H桥电路：工作原理
理论原理分析（）
考虑死区时间时：

## Slide 12
二、实验电路原理分析
H桥电路：工作原理分析
实验电路：工作原理分析与理论分析相同

## Slide 13
二、实验电路原理分析
脉冲分配及死区电路分析
教材讲解
实验电路

## Slide 14
二、实验电路原理分析
桥臂信号产生：驱动电路分析
驱动电路分析：参考M57962L数据手册及实验指导书。

## Slide 15
三、实验方案设计
SPWM逆变电路的功能：实现调频、调压
实现调频
  由理论分析及定量推导可知：只能通过改变正弦信号频率来实现调频；
实现调压
  由理论分析及定量推导可知：实现调压的方法有两种
    1：通过改变调制比实现调压；
    2：通过改变H桥的直流母线电压实现调压；

## Slide 16
四、实验波形记录
3-8个典型波形记录（测试状态下Ur的频率fr,即：载波比λ≈9.0）
波形序号 | CH1 | CH2 | 备注
1 | 正弦信号Ur | 三角载波信号Uc | 测试状态(零电压参考点：COM)
2 | 正弦信号Ur | Um(SPWM信号) | 测试状态(零电压参考点：COM)
3 | 正弦信号Ur | SPWM2 | 测试状态(零电压参考点：COM)
4 | G2 | G4 | 测试状态(零电压参考点：E2或E4)
5 | G2 | G4 | 标识死区(上升沿、下降沿)（运行状态,fr≈20Hz,死区时间）
6 | 负载电压uo |  | 运行状态(Ud=100.0V,fr=50.0Hz)
波形序号 | CH1 | CH2 | 备注
1 | 正弦信号Ur | 三角载波信号Uc | 测试状态(零电压参考点：COM)
2 | 正弦信号Ur | Um(SPWM信号) | 测试状态(零电压参考点：COM)
3 | 正弦信号Ur | SPWM2 | 测试状态(零电压参考点：COM)
4 | G2 | G4 | 测试状态(零电压参考点：E2或E4)
5 | G2 | G4 | 
6 | 负载电压uo |  | 运行状态(Ud=100.0V,fr=50.0Hz)

## Slide 17
五、实验数据记录
公共数据记录(用示波器光标功能测量)
三角载波信号uc | 幅值Ucm(V) | 频率fc(kHz) | 备注
 | 峰值？ | 9.5±0.5 | 运行状态2.0V±0.4V
 | 谷值？ |  | 
正弦信号ur | 幅值Urm(V) | 频率fr(Hz) | 备注
 | 峰值？ | 50±0.05 | 运行状态，选取频率为50.0Hz 1.4V±0.2V
 | 谷值？ |  | 
调制比() | 0.75±0.1 | 运行状态
载波比() | 180±20 | 运行状态，选取频率为50.0Hz
 | 0.75±0.1 | 运行状态
 | 180±20 | 运行状态，选取频率为50.0Hz

## Slide 18
五、实验数据记录
调频实验记录表1【运行状态，纯阻性负载，研究定量关系】
H桥直流母线电压Ud(固定)= 100.0 (V) |  |  |  |  |  | 
正弦频率(给定)fr（Hz） | 5.0 | 10.0 | 15.0 | … | … | 60.0
负载(电阻)电压的频率fo(Hz) |  |  |  |  |  | 
调频实验记录表2【运行状态，纯阻性负载，研究定量关系】
正弦信号频率fr(固定)= 50.0 (Hz) |  |  |  |  |  | 
UDC(给定) (V) | 50.0 | 60.0 | 70.0 | … | … | 150.0
负载(电阻)电压的频率fo(Hz) |  |  |  |  |  | 

## Slide 19
五、实验数据记录
调压实验记录表1【运行状态，纯阻性负载，研究定量关系】
H桥直流母线电压Ud(固定)= 100.0 (V) |  |  |  |  |  | 
正弦频率(给定)fr（Hz） | 5.0 | 10.0 | 15.0 | … | … | 60.0
负载(电阻)电压uo(V) |  |  |  |  |  | 
调压实验记录表2【运行状态，纯阻性负载，研究定量关系】
正弦信号频率fr(固定)= 50.0 (Hz) |  |  |  |  |  | 
UDC(给定) (V) | 50.0 | 60.0 | 70.0 | … | … | 150.0
负载(电阻)电压uo(V) |  |  |  |  |  | 

## Slide 20
五、实验数据记录
鉴于实验设备限制
不能通过改变调制比m来实现调压！
注意：测量fr和fo：采用CH1轮换测量！

## Slide 21
六、实验思考
H桥输出端LC滤波器的参数如何选择？
如何采用MATLAB仿真实现实验设备限制的功能？
如何提高实验电路前端不控桥整流的功率因数？
图中：
L=4.5mH
C=22μF
R=1076Ω(220V/45W）

## Slide 22
谢谢
讲解人：张智雄
2026年5月12日